Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului - Ordin nr. 29/1993 din 23 decembrie 1993

|  | Ordinul nr. 29/1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici În vigoare de la 27 ianuarie 1994 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 25 din 27 ianuarie 1994. Nu există modificări până la 17 martie 2017. | Fişa actului Grupează pe: categorii ani |
| --- | --- | --- |

Nr. 29/N.

Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului

Departamentul pentru Administraţie Publică Locală

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 795/1992, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 491/1993 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, şi al Hotărârii Guvernului nr. 515/1993 privind structura Guvernului României şi a aparatului său de lucru,

în aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 348/1993 privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici,

ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului şi secretarul de stat, şeful Departamentului pentru Administraţie Publică Locală, emit următorul ordin:

Art. 1. -  Se aprobă Normativul-cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, cuprins în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. -  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, toate prevederile contrare se abrogă.

Art. 3. -  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României.

|  | Ministrul lucrărilor publice şi | Secretar de stat, |
| --- | --- | --- |
|  | amenajării teritoriului, | şeful Departamentului pentru |
|  | Marin Cristea | Administraţie Publică Locală, |
|  |  | Octav Cozmâncă |

Bucureşti, 23 decembrie 1993.

Nr. 29/N.

ANEXĂ

NORMATIV-CADRU
privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie,
instituţii publice şi agenţi economici

*) Potrivit Rectificării publicată în Monitorul Oficial nr. 42/1994, din 16/02/1994, Normativul-cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, aprobat prin Ordinul nr. 29/N/1993, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 27 ianuarie 1994, se rectifică.

Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului - Normativ din 23 decembrie 1993

|  | Normativul cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici din 23.12.1993 În vigoare de la 27 ianuarie 1994 Consolidarea din data de 17 martie 2017 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 25 din 27 ianuarie 1994 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Rectificare 1994; Ultimul amendament în 16 februarie 1994. | Fişa actului Grupează pe: categorii ani |
| --- | --- | --- |

1. Dispoziţii generale

1.1. Prezentul normativ-cadru reglementează modul de derulare a acţiunii de contorizare a apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, racordaţi la sistemele centralizate de distribuţie, în vederea economisirii acestor resurse, a gestionării şi facturării lor corecte, precum şi a stabilirii unor raporturi echitabile între distribuitor şi consumator.

1.2. Determinarea consumurilor de apă şi energie termică în vederea facturării se face direct, cu ajutorul sistemelor de măsurare, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 348/1993.

1.3. Până la generalizarea contorizării, stabilirea consumurilor de apă se face în regim pauşal, diferenţiat, iar determinarea consumurilor de energie termică se efectuează prin metoda indirectă, bazată pe măsurători şi calcule.

1.4. Datorită diferenţierilor care există între localităţi în ceea ce priveşte zona climaterică şi eoliană, gradul de echipare tehnico-edilitară, starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă şi energie termică, resursele, capacităţile şi obiectivele de care dispun sau pe care şi le fixează consiliile locale, vechile reglementări privind defalcarea uniformă a cantităţilor de apă şi energie termică livrate, cu aplicabilitate generală în întreaga ţară, constituie o frână în efortul de economisire a acestor resurse, precum şi motive de neînţelegere între consumatori şi agenţii economici prestatori. De aceea, aprobarea programelor de achiziţionare şi montaj al sistemelor de măsurare, precum şi a normelor care reglementează modul de repartizare a cantităţilor de apă şi energie termică de către unităţile distribuitoare, până la montarea sistemelor de măsurare şi, respectiv, în perioadele de nefuncţionare temporară a acestora, se descentralizează şi intră în competenţa consiliilor locale.

1.5. Desfăşurarea acţiunii de contorizare, precum şi stabilirea procedurilor de determinare şi repartizare a cantităţilor de apă şi energie termică pe abonaţi se efectuează potrivit prevederilor din prezentul normativ-cadru.

2. Achiziţionarea, montarea, exploatarea, întreţinerea, repararea,
înlocuirea şi verificarea metrologică a sistemelor de măsurare
a apei şi a energiei termice

2.1. Toate unităţile locale de distribuţie, care livrează către populaţie apă sau agent termic pe bază de contract, au obligaţia să întocmească programe proprii de contorizare în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 348/1993.

Până la 31 ianuarie 1994 programele de contorizare elaborate de unităţile de distribuţie vor fi analizate şi aprobate de consiliile locale.

2.1.1. Programele de contorizare trebuie să cuprindă:

- inventarul abonaţilor pe categorii;

- necesarul de contori şi caracteristicile acestora;

- graficul de eşalonare a lucrărilor de montaj;

- sursele de finanţare.

2.1.2. Sursele de finanţare a lucrărilor de proiectare, achiziţie şi montaj al sistemelor de măsurare sunt:

- sursele proprii ale unităţii distribuitoare;

- alocaţii din bugetul local;

- transferurile din bugetul de stat,

- sume avansate de abonaţi pentru montarea contorilor în devans faţă de programul stabilit;

- credite bancare:

- alte surse.

2.1.3. În situaţia identificării unor surse suplimentare în perioada de realizare a programului, faţă de cele avute în vedere la întocmirea lui, termenele stabilite prin grafic vor fi devansate.

2.2. La alegerea, prin preselecţie, de către distribuitor, a sistemelor de măsurare, se vor avea în vedere, în mod obligatoriu, prevederile normelor elaborate de Biroul Român de Metrologie Legală, precum şi celelalte reglementări legale în domeniul activităţii de metrologie.

2.3. Achiziţia sistemelor de măsurare pentru populaţie se face în etape, conform programului aprobat de consiliile locale sau în devans.

2.3.1. Întocmirea documentaţiei tehnico-economice şi execuţia lucrărilor de montaj se asigură tot de către distribuitor, în mod direct sau prin unităţi de specialitate.

2.3.2. Instalarea sistemelor de măsurare se va face în locuri accesibile, pentru a putea fi citite atât de reprezentanţii distribuitorului, cât şi de cei ai consumatorului.

2.4. Agenţii economici şi instituţiile publice cu branşamente separate vor achiziţiona sistemele de măsurare din fonduri proprii şi vor asigura montarea acestora până la data de 31 decembrie 1994, pe bază de documentaţii avizate de către distribuitor.

2.5. -

(1) Recepţia de către distribuitor privind realizarea montajului, conform documentaţiei avizate, se va face cu participarea reprezentanţilor consumatorului şi, după caz, a unităţii care a realizat lucrările de montaj. Cu această ocazie se vor realiza şi probele, reglajele, spălările şi dezinfectările necesare.

(2) Când condiţiile sunt îndeplinite, contorul se pune în funcţiune şi se sigilează, toate operaţiunile fiind consemnate într-un proces-verbal de recepţie şi preluare în exploatare de către distribuitor.

(3) O dată cu montarea, pentru fiecare sistem de măsurare se va întocmi fişa contorului, în care se vor preciza: caracteristicile contorului, data şi organul care a făcut etalonarea, fabricantul şi indexul la pornire.

(4) În fişă se vor opera în mod obligatoriu toate operaţiunile legate de întreţinerea şi funcţionarea contorului (revizii, defecţiuni produse, remedieri, reetalonări etc.), consemnându-se data la care se execută aceste intervenţii şi perioadele de nefuncţionare.

2.6. Exploatarea, întreţinerea, repararea, înlocuirea şi verificarea metrologică a sistemelor de măsurare sunt în sarcina exclusivă a distribuitorului şi vor fi realizate cu respectarea normelor şi instrucţiunilor de metrologie legală. Costurile pe care le implică realizarea acestor operaţiuni se cuprind distinct în tariful de distribuţie stabilit de consiliul local.

2.6.1. -

(1) În vederea unei bune exploatări, abonatul are obligaţia să se preocupe de asigurarea integrităţii sistemelor de măsurare şi să faciliteze în permanenţă agenţilor distribuitorului accesul la contor pentru toate operaţiunile necesare (citiri, verificări, întreţinere, intervenţii etc.).

(2) De asemenea, abonatul are obligaţia să asigure în permanenţă curăţenia în căminul sau camera contorilor şi să menţină accesul liber la aceştia.

(3) Accesul la contor trebuie să se facă în condiţii de securitate şi de igienă.

2.6.2. Sistemele de măsurare vor fi verificate periodic sau ori de câte ori este necesar de personal autorizat al distribuitorului şi înlocuite în caz de uzură, avarie sau nefuncţionare, de către distribuitor, pe cheltuiala sa.

2.6.3. În cazul în care deteriorarea sistemelor de măsurare, în orice mod, s-a produs din vina consumatorului, acesta va suporta costul sistemelor deteriorate sau al lucrărilor de demontare, verificare, reparare şi remontare.

2.6.4. Ruperea sau violarea sigiliilor aplicate sistemelor de măsurare, precum şi afectarea integrităţii sau funcţionalităţii lor în orice mod constituie contravenţie sau infracţiune, după caz, şi se pedepseşte în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

2.6.5. -

(1) În cazul verificărilor făcute la cererea abonatului, acesta va trebui să suporte cheltuielile ocazionate de verificare, dacă se dovedeşte că aparatul înregistrează corect, sau dacă înregistrează în favoarea abonatului. Dacă se dovedeşte că aparatul nu funcţionează corect sau înregistrează în favoarea distribuitorului, cheltuielile vor fi suportate de acesta.

(2) Dacă abonatul contestă rezultatele verificării, el are dreptul să ceară o expertiză la inspecţiile interjudeţene de metrologie. Cheltuielile de expertiză le va suporta beneficiarul, dacă reclamaţia sa a fost neîntemeiată, în caz contrar, cheltuielile revin distribuitorului.

3. Determinarea consumurilor de apă şi de energie termică

3.1. În cazul existenţei şi funcţionării sistemelor de măsurare:

(1) Citirea contorilor se va face periodic (în conformitate cu prevederile din contract) de către reprezentantul distribuitorului instruit special în acest scop şi de delegatul împuternicit al consumatorului.

(2) În cazul în care delegatul împuternicit al consumatorului nu se prezintă la data şi ora stabilite pentru citirea contorului, datele înregistrate de contor sunt înscrise în fişa de consum, urmând ca abonatul să ia cunoştinţă de aceste date din facturile emise de distribuitor şi confirmate la citirile ulterioare făcute în comun.

(3) Neprezentarea delegatului împuternicit al consumatorului la citirea contorului nu constituie motiv pentru neachitarea facturii.

(4) În facturile emise de distribuitor se vor evidenţia valorile indexului vechi, ale indexului nou, cantităţile consumate, preţurile unitare, valoarea totală şi alte elemente prevăzute de reglementările legale.

3.2. În cazul nefuncţionării sistemelor de măsurare

Pentru perioada în care contorul a funcţionat defectuos sau a fost prelevat din instalaţie pentru verificare metrologică, consumul de apă şi de energie termică se va determina pe baza mediei zilnice corespunzătoare unei perioade similare în care contorul a funcţionat normal.

3.3. Până la montarea sistemelor de măsurare în conformitate
cu programele aprobate

3.3.1. Determinarea consumurilor de apă

(1) Stabilirea consumurilor de apă pe consumatori se face în regim pauşal, diferenţiat, ţinând seama de baremurile orientative cuprinse în anexa nr. 1 şi de mărimea coeficienţilor de corecţie.

(2) Criteriile care vor opera în calculele făcute de unitatea distribuitoare de apă pentru determinarea coeficienţilor de corecţie a normei stabilite în regim pauşal sunt:

a) regimul de presiune asigurat la branşamentul consumatorului faţă de cel stipulat în contractul de furnizare;

b) consumul de apă stabilit prin măsurare directă la consumatori similar cu cel pentru care se întocmeşte calculul, faţă de baremul stabilit în regim pauşal pe seama acestuia;

c) durata de furnizare efectivă a apei, faţă de aceea cuprinsă în programul de distribuţie aprobat de consiliul local.

3.3.2. Determinarea consumurilor de energie termică

!  tot ¬

3.3.2.1. Consumurile de energie termică ce nu se înregistrează § Q    § se

ˇ  nm  ±

determină de către furnizori (producători, revânzători) după relaţia generală:

tot    tot          tot

Q    = Q    - (Q  + Q   )

nm             p    m

în care:

tot

Q    = cantitatea totală de energie termică livrată de furnizori;

Q    = pierderile de energie termică în reţelele de transport şi distribuţie

p     (reţele primare şi/sau secundare);

tot

Q    = suma consumurilor de energie termică pentru consumatorii dotaţi cu

m     contoare de căldură sau la care se fac determinări pe baza debitelor

din studiul de regim hidraulic şi a diferenţelor de temperatură

măsurate.

NOTĂ:

În cazul măsurării energiei termice la punctul de distribuţie se aplică aceeaşi relaţie generală, în care:

tot

Q    = cantitatea de energie termică măsurată la punctul de distribuţie;

Q    = pierderi de energie termică pe secundar.

p

tot

3.3.2.1.1. Cantitatea totală de energie termică livrată de furnizor (Q   )

se determină în cazul livrării din centralele termice aparţinând unităţilor din

subordinea consiliilor locale, cu relaţia:

tot

Q    = C  X P  X (eta)

c    i        ef

în care:

C  = consumul de combustibil măsurat prin înregistrare la gaze naturale

c   (contorizare), prin determinări volumetrice (mire, rigle gradate) la

combustibili lichizi şi prin cântărire la combustibili solizi;

P  = puterea calorică inferioară efectivă a combustibilului utilizat,

i   conform buletinelor de analiză prezentate de furnizor, în condiţiile de

livrare la consumator;

(eta)  = randamentul mediu efectiv al centralei termice, stabilit prin

ef  măsurători periodice conform legislaţiei în vigoare (la sarcina

medie efectivă corespunzătoare perioadei de facturare).

3.3.2.1.2. Determinarea pierderilor (Q )

p

Pierderile Q  au două componente, şi anume:

p

Q   = pierderile prin transmisie spre mediul ambiant;

pt

Q   = pierderile prin scăpări de agent termic.

ps

Q  = Q   + Q

p    pt    ps

Pierderile prin transmisie spre mediul ambiant (Q  ) se determină, pentru

pt

fiecare sistem de alimentare centralizată cu energie termică, prin măsurători şi

calcule.

Pierderile prin scăpări de agent termic se stabilesc cu relaţia:

p      ad

Q   = G   X c   (t    - t   )

ps    ad    ad   med    med

în care:

G    - reprezintă cantitatea de apă de adaos (măsurată), introdusă în sistem

ad    pentru completarea pierderilor, de către furnizorul de energie

termică;

c    - reprezintă căldura specifică a apei de adaos;

ad

p

t    - reprezintă temperatura medie a agentului termic pe conductele de

med   ducere (t      ) şi pe conductele de întoarcere (t     )

t                                        r

med                                      med

t     + t

t       r

p        med     med

t    = |||||||||||||||;

med          2

ad

t    - reprezintă temperatura medie a apei de adaos.

med

3.3.2.2. Defalcarea pe destinaţii a consumului de energie

termică care nu se înregistrează

3.3.2.2.1. Consumul de energie termică pentru prepararea apei calde

acm

menajere (Q   ) se determină cu relaţia:

d

acm    ar       med    med

Q    = G   X c (t    - t   )

d      d        acm    ar

în care:

ar

G   = consumul de apă rece (determinat) pentru prepararea apei calde

d    menajere:

ar        m

G   = ro x V

d         ar

în care:

ro    = densitatea apei reci la temperatura medie;

m

V    = consumul de apă rece măsurat cu apometre;

ar

c    = căldura specifică a agentului termic;

med

t    = temperatura medie a apei calde menajere măsurată cu termometre;

acm

med

t    = temperatura medie a apei reci măsurată cu termometre.

ar

i

3.3.2.2.2. Consumul de energie termică pentru încălzire (Q  ) rezultă din

nm

cantitatea totală de energie termică livrată de furnizor, pe baza relaţiei:

i     tot    acm

Q   = Q    - Q

nm    nm     d

în care:

acm

Q    are semnificaţia de la pct. 3.3.2.2.1.

d

3.3.2.3. Defalcarea pe consumatori a consumului de energie termică
pentru încălzire şi pentru prepararea apei calde menajere

3.3.2.3.1. Principii:

a) pentru încălzire:

- în cazul consumatorilor industriali, agricoli şi similari, proporţional cu puterea termică instalată;

- în cazul consumatorilor urbani (casnici, dotări social-culturale şi comerciale), proporţional cu suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire cu care acestea sunt dotate;

b) pentru prepararea apei calde menajere:

- în cazul locuinţelor, proporţional cu numărul de persoane;

- în cazul unităţilor comerciale, social-culturale, economice etc., proporţional cu puterea instalată, ţinându-se seama de nivelurile orientative de consum prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme, corectate în funcţie de condiţiile efective de livrare.

3.3.2.3.2. Criterii

Criteriile care vor opera în calculele făcute de unitatea distribuitoare de energie termică pentru determinarea coeficienţilor de corecţie a cantităţilor determinate şi defalcate pe destinaţii, în conformitate cu precizările de la pct. 3.3.2.1. şi 3.3.2.2., sunt:

A. Pentru încălzire:

a) debitul de agent termic circulat prin instalaţia consumatorului faţă de cel prevăzut în studiul de regim hidraulic;

b) temperatura agentului termic pe tur şi retur, măsurată la limita vecinătăţii dintre instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului, faţă de valoarea aceloraşi parametri măsuraţi la centrala termică sau, după caz, la punctul termic.

B. Pentru prepararea apei calde menajere:

- presiunea medie orară asigurată la punctul de distribuţie (centrală termică, respectiv punctul termic) în cadrul programului de livrare a apei calde, faţă de presiunea necesară la consumator.

3.3.3. -

(1) În calculele făcute de unităţile distribuitoare pentru repartizarea diferenţiată pe consumatori a cantităţilor de apă şi de energie termică, prezentele criterii vor opera sub formă de coeficienţi de corecţie, a căror mărime şi periodicitate de determinare vor fi stabilite prin normele aprobate de consiliile locale.

(2) La evaluarea mărimii acestora se va ţine seama de necesitatea stimulării interesului părţilor contractante pentru economisirea apei şi a energiei termice, creşterea calităţii serviciilor în aceste domenii şi scurtarea perioadei de timp până la generalizarea contorizării.

4. Dispoziţii finale

4.1. Până la montarea sistemelor de măsurare, în vederea stabilirii corecte a consumurilor de apă şi de energie termică, distribuitorii au obligaţia să-şi echipeze instalaţiile cu aparatură de măsură şi control necesară determinării parametrilor prevăzuţi la pct. 3.3.1. şi 3.3.2.

4.2. Distribuitorii au obligaţia să ţină evidenţa primară a parametrilor şi să înregistreze toate manevrele care se fac în instalaţii.

4.3. Abonaţii au obligaţia să declare distribuitorului toate elementele necesare efectuării calculelor de repartizare a consumurilor de apă şi de energie termică, precum şi modificările care intervin pe parcursul derulării contractului.

ANEXA Nr. 1
la normativul-cadru

LISTA
de baremuri orientative pentru determinarea în sistem pauşal a
consumurilor de apă pe categorii de consumatori

1. Pentru imobilele care se alimentează cu apă din cişmele publice amplasate la o distanţă de până la 500 m - 1,2 m3/persoană/lună.

2. Pentru imobilele branşate şi racordate la reţeaua de apă şi canalizare, cu cişmele amplasate în curţi - 2,4 m3/persoană/lună.

3. Pentru imobilele cu instalaţii interioare de apă şi canalizare, cu preparare locală a apei calde menajere - 6,3 m3/persoană/lună.

4. Pentru imobilele cu instalaţii centrale de încălzire a apei (puncte şi centrale termice) în care este inclus şi consumul de apă caldă - 8,4 m3/persoană/ lună.

5. Pentru posesorii de autovehicule care folosesc apa din conductele de alimentare ale clădirii, în vederea întreţinerii acestora (când această operaţiune nu este interzisă prin hotărâre a consiliului local):

|  | Autovehiculul | Baremul |
| --- | --- | --- |
|  | - Motocicletă | 1 m3/vehicul/lună |
|  | - Autoturism | 7,5 m3/vehicul/lună |
|  | - Autocamion | 15 m3/vehicul/lună |
|  | - Autodubă, microbuz, autoutilitară şi altele asimilate | 12 m3/vehicul/lună |

6. Pentru consumul de apă folosită pentru udatul spaţiilor verzi, al plantaţiilor de pomi, irigarea grădinilor de zarzavat, precum şi pentru creşterea şi îngrijirea animalelor:

a) pentru udarea spaţiilor verzi (peluze, rabate de flori etc.) consumul mediu de apă este de 250 l/mp şi sezon;

b) pentru stropitul grădinilor de legume consumul mediu de apă este de 300 l/mp şi sezon;

c) pentru stropitul legumelor din solarii consumul mediu de apă este de 500 l/mp şi sezon;

d) pentru stropitul viitor şi livezilor consumul mediu de apă este de 50 l/mp şi sezon;

e) pentru creşterea şi îngrăşarea animalelor consumul mediu de apă este următorul:

|  | Animalul | Consumul lunar (litri) |
| --- | --- | --- |
|  | - Boi, cai, tineret taurin | 1.800 |
|  | - Vaci | 3.000 |
|  | - Porci | 1.000 |
|  | - Purcei | 600 |
|  | - Ovine | 300 |
|  | - Păsări de curte | 15 |
|  | - Nutrii, nurci | 6.000 |

7. Pentru consumul de apă rece care revine personalului agenţilor economici care folosesc, în comun cu locatarii, obiecte sanitare:

|  | Obiectul sanitar | Baremul |
| --- | --- | --- |
|  | - Chiuvetă, lavoar | 0,5 m3/persoană/lună |
|  | - W.C. | 0,5 m3/persoană/lună |
|  | - Duş | 3,0 m3/persoană/lună |
|  | - Cadă baie | 2,0 m3/persoană/lună |
|  | - Cişmea cu robinet | 1,0 m3/persoană/lună |
|  | - Cişmea cu jet continuu | 120,0 m3/lună |
|  | - Pisoar cu spălare continuă | 144,0 m3/lună la 2 m la ţeavă |
|  | - Pisoar cu spălare intermitentă | 28,0 m3/lună |

NOTĂ:

Din consumul total înregistrat se determină mai întâi consumul de apă aferent suprafeţelor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă conform baremurilor de mai sus, iar diferenţa se repartizează pe locatari proporţional cu numărul de persoane, în cazul în care consumul înregistrat cu ajutorul sistemului de măsurare este mai mic decât cel determinat în sistem pauşal pentru deţinătorii spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, calculul împărţirii pe destinaţii se reface, cantităţile fiind stabilite proporţional.

8. Pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, care nu au montate aparate pentru înregistrarea consumului de apă şi care sunt alimentate cu apă prin branşament comun cu locuinţele:

|  | Unitatea | Baremul |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
|  | - Bufet expres | 400 m3/robinet/lună |
|  | - Piaţă agroalimentară | 400 m3/robinet/lună |
|  | - Bufet, bodegă, lacto-bar, bar, unităţi tip "Gospodina", patiserii | 250 m3/robinet/lună |
|  | - Restaurant | 200 m3/robinet/lună |
|  | - Cantină | 100 m3/robinet/lună |
|  | - Cofetărie | 150 m3/robinet/lună |
|  | - Centru de răcoritoare | 120 m3/robinet/lună |
|  | - Centru de umplut sifoane | 100 m3/robinet/lună |
|  | - Magazin pentru desfacerea legumelor şi fructelor | 50 m3/robinet/lună |
|  | - Magazin alimentar | 50 m3/robinet/lună |
|  | - Magazin pentru desfacerea produselor din carne şi pescărie | 100 m3/robinet/lună |
|  | - Atelier de spălătorie (manual) | 100 m3/robinet/lună |
|  | - Frizerie | 10 m3/robinet/lună |
|  | - Coafură | 15 m3/robinet/lună |
|  | - Atelier fotografic | 20 m3/robinet/lună |
|  | - Farmacie | 5 m3/robinet/lună |
|  | - Magazin de florărie | 20 m3/robinet/lună |
|  | - Policlinică şi dispensar | 10 m3/robinet/lună |
|  | - Spital | 17 m3/robinet/lună |
|  | - Cinematograf | 0,4 m3/loc/lună |
|  | - Teatru şi casă de odihnă | 0,8 m3/loc/lună |
|  | - Şcoală | 1 m3/elev/lună |
|  | - Şcoală cu internat | 4 m3/elev/lună |
|  | - Grădiniţă şi creşă cu program săptămânal | 3 m3/copil/lună |
|  | - Club sindical | 0,2 m3/loc/lună |
|  | - Cămin muncitoresc | 2,5 m3/loc/lună |
|  | - Hotel cu băi comune | 4,5 m3/loc/lună |
|  | - Hotel cu băi în fiecare cameră | 15 m3/loc/lună |

9. Pentru agenţii economici neprevăzuţi în această listă, stabilirea consumurilor se va face prin asimilarea cu unităţile cu specific de activitate asemănător celor care figurează în listă.

În cazul în care agenţii economici folosesc şi apa încălzită care nu trece printr-un aparat de înregistrare, cantitatea de apă caldă va reprezenta 40% din consumul de apă rece şi se va adăuga la aceasta.

ANEXA Nr. 2
la normativul-cadru

LISTA
de baremuri privind consumurile orientative de energie termică la
instituţii publice şi agenţi economici pentru prepararea apei
calde menajere prin instalaţii comune cu locuinţele care nu
sunt dotate cu aparate de măsurat proprii

|  | Nr. crt. | Unitatea | U.M. | Consumuri de energie termică |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | iarna | vara |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. | Bufet expres, piaţă agroalimentară | Gcal./robinet/lună | 8,80 | 7,20 |
|  | 2. | Bufet, bodegă, lacto-bar, bar, unităţi tip "Gospodina", patiserie | Gcal./robinet/lună | 5,50 | 4,50 |
|  | 3. | Restaurant | Gcal./robinet/lună | 4,40 | 3,60 |
|  | 4. | Cofetărie | Gcal./robinet/lună | 3,30 | 2,70 |
|  | 5. | Centru de răcoritoare | Gcal./robinet/lună | 2,64 | 2,16 |
|  | 6. | Cantină, magazin pentru desfacerea produselor din carne şi pescărie, atelier de spălătorie (manual) | Gcal./robinet/lună | 2,20 | 1,80 |
|  | 7. | Magazin pentru desfacerea legumelor şi fructelor, magazin alimentar | Gcal./robinet/lună | 1,10 | 0,90 |
|  | 8. | Atelier fotografic, magazin de florărie | Gcal./robinet/lună | 0,44 | 0,36 |
|  | 9. | Spital | Gcal./robinet/lună | 0,374 | 0,306 |
|  | 10. | Coafură | Gcal./robinet/lună | 0,33 | 0,27 |
|  | 11. | Policlinică, dispensar, frizerie | Gcal./robinet/lună | 0,22 | 0,18 |
|  | 12. | Farmacie | Gcal./robinet/lună | 0,11 | 0,09 |
|  | 13. | Hotel cu baie în fiecare cameră | Gcal./loc/lună | 0,33 | 0,27 |
|  | 14. | Hotel cu băi comune | Gcal./loc/lună | 0,099 | 0,081 |
|  | 15. | Cămin muncitoresc | Gcal./loc/lună | 0,055 | 0,045 |
|  | 16. | Teatru, casă de cultură | Gcal./loc/lună | 0,0176 | 0,0146 |
|  | 17. | Cinematograf | Gcal./loc/lună | 0,0088 | 0,0072 |
|  | 18. | Club sindical | Gcal./loc/lună | 0,0044 | 0,0036 |
|  | 19. | Şcoală cu internat | Gcal./elev/lună | 0,088 | 0,072 |
|  | 20. | Grădiniţă şi creşă cu program săptămânal | Gcal./copil/lună | 0,066 | 0,054 |
|  | 21. | Şcoală fără internat, fără duşuri sau băi | Gcal./elev/schimb/lună | 0,011 | 0,009 |

NOTĂ:

1. Pentru instituţiile publice şi agenţii economici neprevăzuţi în această listă, stabilirea consumurilor de energie termică se va face conform necesarului de apă caldă din STAS 1478/1990, ţinându-se seama şi de diferenţa de temperatură dintre apa caldă menajeră şi apa rece.

La instituţiile publice şi agenţii economici neprevăzuţi în lista de baremuri sau în STAS 1478/1990, consumul de energie termică se va determina prin asimilare cu cel al unităţilor cu specific asemănător, menţionate în lista de baremuri sau STAS.

2. Consumurile de energie termică pentru prepararea apei calde menajere se vor corela cu programul efectiv de funcţionare a unităţilor, cu temperatura şi cu duratele efective de livrare a apei calde.

3. Cantitatea de apă rece consumată pentru prepararea apei calde menajere se facturează separat, la tarifele în vigoare, baremurile referindu-se numai la energia termică.