Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul

său.

►B DIRECTIVA 2006/32/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 5 aprilie 2006

privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice și de abrogare a Directivei

93/76/CEE a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 114, 27.4.2006, p. 64)

Astfel cum a fost modificat prin:

Jurnalul Oficial

NR. Pagina Data

►M1 Regulamentul (CE) nr. 1137/2008 al Parlamentului European și al

Consiliului din 22 octombrie 2008

L 311 1 21.11.2008

2006L0032 — RO —11.12.2008— 001.001— 1

▼B

DIRECTIVA 2006/32/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A

CONSILIULUI

din 5 aprilie 2006

privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile

energetice și de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special

articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din

tratat (3),

întrucât:

(1) Este necesar ca în Comunitate să se îmbunătățească eficiența

energetică la utilizatorii finali, să se gestioneze cererea de

energie și să se promoveze producerea de energie regenerabilă,

dat fiind faptul că există posibilități relativ limitate pentru orice

alte influențe asupra condițiilor de furnizare și distribuție a

energiei pe termen scurt și mediu fie prin construirea de capacități

noi, fie prin îmbunătățirea transportului și a distribuției. Prezenta

directivă contribuie astfel la creșterea siguranței în furnizare.

(2) De asemenea, îmbunătățirea eficienței energetice la utilizatorii

finali va contribui la reducerea consumului de energie primară,

la scăderea emisiilor de CO2 și a altor emisii de gaze cu efect de

seră și, prin urmare, la prevenirea unei schimbări climatice periculoase.

Aceste emisii continuă să crească, făcând din ce în ce

mai dificilă respectarea angajamentelor de la Kyoto. Activitățile

umane atribuite sectorului energetic sunt responsabile pentru nu

mai puțin de 78 % din emisiile de gaze cu efect de seră din

Comunitate. Cel de-al șaselea Program comunitar de acțiune

pentru mediu, prevăzut de Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului

European și a Consiliului (4), consideră că este nevoie

de reduceri suplimentare pentru a îndeplini obiectivul pe termen

lung al Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra

schimbărilor climatice, de stabilizare a concentrațiilor atmosferice

ale gazelor cu efect de seră la un nivel care ar împiedica interferența

antropogenă periculoasă cu sistemul climatic. Prin urmare,

sunt necesare politici și măsuri concrete.

(3) Îmbunătățirea eficienței energetice la utilizatorii finali va face

posibilă exploatarea potențialului de economii de energie

rentabile, într-un mod eficient din punct de vedere economic.

Măsurile de eficiență energetică ar putea duce la obținerea

acestor economii de energie, ajutând astfel Comunitatea să își

reducă dependența faț

ă de importurile de energie. Mai mult,

orientarea către tehnologii mai eficiente din punct de vedere

energetic poate intensifica spiritul inovator și competitiv în

cadrul Comunității, în conformitate cu strategia de la Lisabona.

2006L0032 — RO —11.12.2008— 001.001— 2

(1) JO C 120, 20.5.2005, p. 115.

(2) JO C 318, 22.12.2004, p. 19.

(3) Avizul Parlamentului European din 7 iunie 2005 (nepublicat în Jurnalul

Oficial până la această dată), Poziția comună a Consiliului din 23 septembrie

2005 (JO C 275 E, 8.11.2005, p. 19) și Poziția Parlamentului European din

13 decembrie 2005 (nepublicată în Jurnalul Oficial până la această dată),

Decizia Consiliului din 14 martie 2006.

(4) JO L 242, 10.9.2002, p. 1.

▼B

(4) Comunicarea Comisiei privind punerea în aplicare a primei faze a

Programului european privind schimbările climatice menționa o

directivă privind gestiunea cererii de energie ca fiind una dintre

măsurile prioritare privind schimbările climatice care trebuie luate

la nivel comunitar.

(5) Prezenta directivă este în conformitate cu Directiva 2003/54/CE a

Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2003 privind

normele comune pentru piața internă de energie electrică (1) și cu

Directiva 2003/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului

din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piața internă în

sectorul gazelor naturale (2) care oferă posibilitatea de utilizare a

eficienței energetice și a gestiunii cererii de energie ca alternative

la noi surse de furnizare și pentru protecția mediului, permițând

autorităților din statele membre, inter alia, să liciteze pentru noi

capacități sau să opteze pentru măsuri de eficiență energetică și

gestiunea cererii de energie, inclusiv prin sisteme pentru certificate

albe.

(6) Prezenta directivă nu aduce atingere articolului 3 din Directiva

2003/54/CE care impune ca statele membre să garanteze că toți

consumatorii casnici și, în măsura în care statele membre

consideră potrivit, întreprinderile mici beneficiază de un

serviciu universal, adică de dreptul de a li se furniza electricitate

la un anumit nivel de calitate pe teritoriul lor, la prețuri rezonabile,

transparente și care pot fi ușor și clar comparate.

(7) Scopul prezentei directive nu este numai de a continua

promovarea părții de furnizare a serviciilor energetice, ci și de

a crea stimulente mai puternice pentru partea de cerere. Astfel,

sectorul public din fiecare stat membru ar trebui să constituie un

bun exemplu în ceea ce privește investițiile, întreținerea și alte

cheltuieli aferente echipamentelor care folosesc energie, serviciilor

energetice și altor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice.

Prin urmare, sectorul public ar trebui să fie încurajat să

integreze considerațiile de îmbunătățire a eficienței energetice în

investițiile sale, în provizioanele pentru amortizare și în bugetele

de exploatare. Mai mult, sectorul public ar trebui să depună toate

eforturile pentru a folosi criteriile de eficiență energetică în procedurile

de licitație pentru achiziții publice, o practică permisă în

temeiul Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European și a

Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de

atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei,

transporturilor și serviciilor poștale (3), precum și în temeiul

Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului

din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire

a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de

servicii (4), al cărei principiu era confirmat prin hotărârea din

17 septembrie 2002 a Curții de Justiție în cazul C-513/99 (5).

Având în vedere faptul că structurile administrative diferă foarte

mult între statele membre, diferitele tipuri de măsuri pe care le

poate lua sectorul public trebuie adoptate la nivelul național,

regional și/sau local corespunzător.

(8) Există o mare varietate de moduri în care sectorul public își poate

îndeplini rolul exemplar: în afară de măsurile aplicabile

enumerate în anexele III și VI, sectorul public poate, de

exemplu, să inițieze proiecte-pilot de eficiență energetică și să

2006L0032 — RO —11.12.2008— 001.001— 3

(1) JO L 176, 15.7.2003, p. 37. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima

dată prin Directiva 2004/85/CE a Consiliului (JO L 236, 7.7.2004, p. 10).

(2) JO L 176, 15.7.2003, p. 57.

(3) JO L 134, 30.4.2004, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată

prin Regulamentul (CE) nr. 2083/2005 al Comisiei (JO L 333, 20.12.2005,

p. 28).

(4) JO L 134, 30.4.2004, p. 114. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima

dată prin Regulamentul (CE) nr. 2083/2005.

(5) C-153/99: Concordia Bus Finland Oy Ab, fosta Stagecoach Finland Oy Ab

contra Helsingin kaupunki și HKL-Bussiliikenne (2002 ECR 1-7213).

▼B

stimuleze comportamentul angajaților în direcția eficienței energetice.

Pentru a obține efectul de multiplicare dorit, o serie de

acțiuni de acest gen trebuie să fie comunicate într-un mod eficient

cetățenilor individuali și/sau societăților, subliniind, totodată,

beneficiile din punct de vedere al costurilor.

(9) Liberalizarea, pentru consumatorii finali, a piețelor de vânzare cu

amănuntul de electricitate, gaze naturale, cărbune și lignit,

încălzire și – în unele cazuri – chiar de termoficare și răcire a

dus aproape exclusiv la îmbunătățirea eficienței energetice și la

scăderea costurilor legate de producerea, transformarea și

distribuția energiei. Această liberalizare nu a generat o concurență

semnificativă la nivelul produselor și serviciilor care ar fi putut

contribui la îmbunătățirea eficienței energetice pe partea cererii.

(10) În Rezoluția sa din 7 decembrie 1998 privind eficiența energetică

în Comunitatea Europeană (1), Consiliul a susținut, ca obiectiv la

nivelul întregii Comunități, îmbunătățirea intensității energetice a

consumului final cu încă un procent pe an, până în 2010.

(11) Prin urmare, statele membre ar trebui să adopte obiective indicative

naționale pentru promovarea eficienței energetice la utilizatorii

finali și pentru a asigura dezvoltarea continuă și viabilitatea

pieței de servicii energetice, contribuind astfel la punerea

în aplicare a strategiei de la Lisabona. Adoptarea obiectivelor

indicative naționale de promovare a eficienței energetice la utilizatorii

finali stabilește o sinergie eficientă cu alte elemente de

legislație comunitară care, atunci când vor fi aplicate, vor

contribui la atingerea acelor obiective naționale.

(12) Prezenta directivă reclamă statelor membre să întreprindă acțiuni,

îndeplinirea obiectivelor sale depinzând de efectele pe care aceste

acțiuni le au asupra consumatorilor finali de energie. Rezultatul

final al acțiunilor statelor membre depinde de mulți factori externi

care influențează comportamentul consumatorilor în ceea ce

privește utilizarea energiei și disponibilitatea lor de a pune în

aplicare metode pentru economii de energie și de a folosi dispozitive

pentru economii de energie. Prin urmare, chiar în cazul în

care statele membre se angajează să facă eforturi pentru a atinge

ținta de 9 %, obiectivul național pentru economii de energie este

indicativ prin natură și nu impune, pentru statele membre, nicio

obligație legală cu titlu executoriu pentru realizarea sa.

(13) În drumul către realizarea obiectivului indicativ național, statele

membre își pot stabili o țintă mai mare de 9 %.

(14) Îmbunătățirea eficienței energetice va beneficia de pe urma

schimbului de informații, a experienței și a celor mai bune

practici la toate nivelurile, inclusiv, în special, la nivelul

sectorului public. Prin urmare, statele membre ar trebui să stabilească

o listă a măsurilor luate în contextul prezentei directive și

să analizeze efectul acestora atât cât este posibil, în planurile de

acțiune pentru eficiență energetică.

(15) Atunci când se urmărește eficiența energetică pe baza unor

schimbări tehnologice, comportamentale și/sau economice, ar

trebui să se evite un impact negativ substanțial asupra mediului

și ar trebui să se respecte prioritățile sociale.

(16) Finanțarea furnizării și costurile gestionării cererii de energie au

un rol important în serviciile energetice. Crearea de fonduri

pentru subvenționarea punerii în aplicare a programelor de

eficiență energetică și a altor măsuri de îmbunătățire a eficienței

energetice și pentru promovarea dezvoltării unei piețe de servicii

energetice poate constitui un instrument adecvat pentru oferirea

unei finanțări inițiale nediscriminatorii pe o astfel de piață.

2006L0032 — RO —11.12.2008— 001.001— 4

(1) JO C 394, 17.12.1998, p. 1.

▼B

(17) Îmbunătățirea eficienței energetice la utilizatorii finali se poate

obține prin creșterea disponibilității oricărei cereri de servicii

energetice sau prin alte măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice.

(18) Pentru a obține un potențial de economii de energie pe anumite

segmente de piață în care auditurile energetice nu sunt vândute, în

general, prin mijloace comerciale, precum cel al consumatorilor

casnici, statele membre ar trebui să asigure disponibilitatea auditurilor

energetice.

(19) Concluziile Consiliului din 5 decembrie 2000 prezintă

promovarea serviciilor energetice prin dezvoltarea unei strategii

comunitare ca domeniu de acțiune prioritar pentru îmbunătățirea

eficienței energetice.

(20) Distribuitorii de energie, operatorii sistemului de distribuție a

energiei și societățile de vânzare cu amănuntul a energiei pot

contribui la îmbunătățirea eficienței energetice în Comunitate în

cazul în care serviciile energetice pe care le comercializează

includ utilizarea eficientă a energiei la utilizatorii finali, precum

asigurarea confortului termic în clădiri, apă caldă menajeră, refrigerare,

fabricarea de produse, iluminat și forță motrice. Astfel,

maximizarea profitului pentru distribuitorii de energie, operatorii

sistemului de distribuție de energie și ai societăților de vânzare cu

amănuntul a energiei devin mai strâns legate de vânzarea de

servicii energetice la un număr cât mai mare de consumatori,

decât de vânzarea către fiecare consumator a unei cantități cât

mai mari de energie. Statele membre ar trebui să depună toate

eforturile pentru a evita orice denaturare a concurenței în acest

domeniu, pentru a garanta condiții de egalitate pentru toți

furnizorii de servicii energetice; cu toate acestea, ele pot să

delege această sarcină autorității lor naționale de reglementare.

(21) Ținând pe deplin seama de organizarea națională a actorilor pieței

în sectorul energetic și pentru a favoriza punerea în aplicare a

serviciilor energetice și a măsurilor de îmbunătățire a eficienței

energetice prevăzute de prezenta directivă, statele membre ar

trebui să aibă opțiunea de a impune distribuitorilor de energie,

operatorilor sistemului de distribuție sau societăților de vânzare

cu amănuntul a energiei sau, în cazul în care este necesar, unui

număr de doi actori ai pieței sau tuturor actorilor pieței, obligativitatea

de a furniza aceste servicii, precum și de a participa la

aceste măsuri.

(22) Utilizarea acordurilor de finanțare din partea terților este o

practică inovatoare care ar trebui să fie stimulată. În aceste

acorduri, beneficiarul evită costurile aferente investițiilor prin

utilizarea unei părți din valoarea financiară a economiilor de

energie care rezultă din investiția părții terțe pentru a rambursa

acesteia investiția și cheltuielile cu dobânda.

(23) Pentru a face ca tarifele și alte reglementări privind energia

distribuită în rețea să favorizeze mai mult utilizarea finală a

energiei în mod eficient, ar trebui să se înlăture stimulentele

nejustificate care ar duce la o creștere a consumului de energie.

(24) Promovarea pieței serviciilor energetice se poate face prin multe

mijloace, inclusiv prin cele nefinanciare.

(25) Serviciile energetice, programele de îmbunătățire a eficienței

energetice și alte măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice

puse în aplicare pentru atingerea obiectivului privind economiile

de energie pot fi susținute și/sau puse în aplicare prin acorduri

voluntare între factorii interesați și organismele din sectorul

public desemnate de către statele membre.

(26) Acordurile voluntare care sunt reglementate de prezenta directivă

ar trebui să fie transparente și să conțină, în cazul în care este

2006L0032 — RO —11.12.2008— 001.001— 5

▼B

necesar, informații privind cel puțin următoarele aspecte:

obiective cuantificate și planificate, monitorizare și raportare.

(27) Sectorul carburanților și al transporturilor au un rol important de

jucat în ceea ce privește eficiența energetică și economiile de

energie.

(28) Atunci când se definesc măsurile de îmbunătățire a eficienței

energetice, ar trebui să se țină seama de randamentul energetic

obținut prin folosirea pe scară largă a inovațiilor tehnologice

rentabile, de exemplu folosirea contoarelor electronice. În

contextul prezentei directive, contoarele individuale cu preț

competitiv includ calorimetre de precizie.

(29) Pentru a permite consumatorilor finali să ia decizii în cunoștință

de cauză cu privire la consumul individual de energie, ar trebui să

li se ofere o cantitate rezonabilă de informații despre acesta,

precum și alte informații relevante, cum ar fi informații privind

măsurile disponibile pentru îmbunătățirea eficienței energetice,

profiluri comparative ale consumatorilor finali sau specificații

tehnice obiective pentru echipamentele care consumă energie,

printre care pot se pot număra echipamente ce au la bază

conceptul „Factorul patru” sau echipamente similare. Se

reamintește că unele dintre aceste informații valoroase ar fi

trebuit deja să fie puse la dispoziția consumatorilor finali în

temeiul articolului 3 alineatul (6) din Directiva 2003/54/CE. În

plus, consumatorii ar trebui să fie încurajați în mod activ să își

verifice în mod regulat propriile indicații ale contoarelor.

(30) Toate tipurile de informații legate de eficiența energetică ar

trebuie să fie difuzate pe scară largă într-o formă adecvată,

inclusiv prin facturare, către segmentele de public-țintă

relevante. În această categorie pot fi incluse informațiile privind

cadrul financiar și legal, campaniile de comunicare și promovare,

precum și schimbul de bune practici pe scară largă, la toate

nivelurile.

(31) Odată cu adoptarea prezentei directive, toate dispozițiile esențiale

ale Directivei 93/76/CEE a Consiliului din 13 septembrie 1993 de

limitare a emisiilor de bioxid de carbon prin îmbunătățirea

eficienței energetice (SAVE) (1) sunt reglementate de alte

dispoziții din legislația comunitară și, prin urmare, Directiva

93/76/CEE ar trebui abrogată.

(32) Întrucât obiectivele prezentei directive, respectiv de a promova

eficiența energetică la utilizatorii finali și de a dezvolta o piață

pentru serviciile energetice, nu pot fi atinse într-o măsură suficientă

de statele membre și pot fi îndeplinite mai bine la nivel

comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu

principiul subsidiarității menționat la articolul 5 din tratat. În

conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la articolul

menționat anterior, prezenta directivă nu depășește ceea ce este

necesar pentru a atinge obiectivele respective.

(33) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive

ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a

Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare

a competențelor de executare conferite Comisiei (2),

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

2006L0032 — RO —11.12.2008— 001.001— 6

(1) JO L 237, 22.9.1993, p. 28.

(2) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

▼B

CAPITOLUL I

OBIECTUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE

Articolul 1

Scop

Scopul prezentei directive este de a consolida îmbunătățirea rentabilă a

eficienței energetice la utilizatorii finali în statele membre prin:

(a) furnizarea obiectivelor indicative necesare, precum și a mecanismelor,

a stimulentelor și a cadrelor instituționale, financiare și

legale pentru înlăturarea barierelor și a imperfecțiunilor existente pe

piață care împiedică utilizarea finală eficientă a energiei;

(b) crearea condițiilor pentru dezvoltarea și promovarea unei piețe

pentru servicii energetice și pentru furnizarea către utilizatorii

finali a altor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

Prezenta directivă se aplică:

(a) furnizorilor de măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice, distribuitorilor

de energie, operatorilor sistemului de distribuție și societăților

de vânzare cu amănuntul a energiei. Cu toate acestea, statele

membre pot exclude de la aplicarea articolelor 6 și 13 distribuitori

mici, operatori mici ai sistemului de distribuție și societățile mici de

vânzare cu amănuntul a energiei;

(b) consumatorilor finali. Cu toate acestea, prezenta directivă nu se

aplică întreprinderilor implicate în categoriile de activități

enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului

European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a

unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu

efect de seră în cadrul Comunității (1);

(c) forțelor armate, numai în măsura în care aplicarea sa nu determină

nici un conflict care să aibă aceeași natură și scop principal ca și

activitățile forțelor armate și cu excepția materialelor utilizate

exclusiv în scop militar.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentei directive:

(a) „energie” înseamnă toate formele de energie disponibile pe piață,

inclusiv energia electrică, gazele naturale (inclusiv gazul natural

lichefiat), gazul petrolier lichefiat, orice combustibil destinat

încălzirii și răcirii (inclusiv termoficare și răcire urbană centralizată),

cărbune și lignit, turbă, carburanți (mai puțin carburanții

pentru aviație și combustibilii pentru navigație maritimă) și

biomasa, definită în Directiva 2001/77/CE a Parlamentului

European și a Consiliului din 27 septembrie 2001 privind

promovarea electricității produse din surse de energie regenerabile

pe piața internă a electricității (2);

2006L0032 — RO —11.12.2008— 001.001— 7

(1) JO L 275, 25.10.2003, p. 32. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima

dată prin Directiva 2004/101/CE (JO L 338, 13.11.2004, p. 18).

(2) JO L 283, 27.10.2001, p. 33. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima

dată prin Actul de aderare din 2003.

▼B

(b) „eficiență energetică” înseamnă raportul dintre rezultatul constând

în performanță, servicii, mărfuri sau energie și energia folosită în

acest scop;

(c) „îmbunătățirea eficienței energetice” înseamnă o creștere a eficienței

energetice la utilizatorii finali ca rezultat al schimbărilor tehnologice,

comportamentale și/sau economice;

(d) „economii de energie” înseamnă o cantitate de energie economisită

determinată prin măsurarea și/sau estimarea consumului înainte și

după punerea în aplicare a uneia sau a mai multor măsuri de îmbunătățire

a eficienței energetice, asigurând, în același timp, normalizarea

condițiilor externe care afectează consumul de energie;

(e) „serviciu energetic” înseamnă beneficiu fizic, utilitate sau bun

obținut dintr-o combinație de energie cu o tehnologie și/sau o

acțiune eficientă din punct de vedere energetic care poate include

activitățile de exploatare, întreținere și control necesare pentru

prestarea serviciului, care este furnizat pe baza unui contract și

care, în condiții normale, s-a dovedit că duce la o îmbunătățire a

eficienței energetice și/sau economii de energie primară, în condiții

verificabile și măsurabile sau estimabile;

(f) „mecanisme de eficiență energetică” înseamnă instrumente generale

utilizate de guverne sau organisme guvernamentale pentru a crea un

cadru propice sau stimulente pentru actorii pieței pentru furnizarea

și achiziționarea de servicii energetice și alte măsuri de îmbunătățire

a eficienței energetice;

(g) „programe de îmbunătățire a eficienței energetice” înseamnă activități

care se concentrează pe grupuri de consumatori finali și care,

în mod normal, duc la o îmbunătățire verificabilă și măsurabilă sau

estimabilă a eficienței energetice;

(h) „măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice” înseamnă toate

acțiunile care, în mod normal, duc la o îmbunătățire verificabilă

și măsurabilă sau estimabilă a eficienței energetice;

(i) „societate de servicii energetice” (SSE) înseamnă o persoană fizică

sau juridică furnizoare de servicii energetice și/sau alte măsuri de

îmbunătățire a eficienței energetice în instalațiile sau la sediul unui

utilizator și care acceptă un anumit grad de risc financiar făcând

acest lucru. Plata serviciilor furnizate se bazează (integral sau

parțial) pe îmbunătățirea eficienței energetice și pe îndeplinirea

celorlalte criterii de performanță convenite;

(j) „contract de performanță energetică” înseamnă un acord contractual

între beneficiarul și furnizorul (în mod normal, o SSE) unei măsuri

de îmbunătățire a eficienței energetice, conform căruia investițiile în

această măsură sunt plătite proporțional cu un nivel al îmbunătățirii

eficienței energetice convenit prin contract;

(k) „finanțare din partea terților” înseamnă un acord contractual care

implică un terț – în afara furnizorului de energie și a beneficiarului

unei măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice – care furnizează

capital pentru acea măsură și percepe beneficiarului o taxă echivalentă

cu o parte din valoarea economiilor de energie obținute ca

rezultat al măsurii de îmbunătățire a eficienței energetice. Acel terț

poate sau nu să fie o SSE;

(l) „audit energetic” înseamnă o procedură sistematică de obținere a

unor cunoștințe corespunzătoare despre profilul consumului

energetic existent al unei clădiri sau al unui grup de clădiri, al

unei operațiuni și/sau instalații industriale sau al unui serviciu

privat sau public, de identificare și de cuantificare a oportunităților

rentabile pentru realizarea unor economii de energie și de raportare

a rezultatelor;

(m) „instrumente financiare pentru economii de energie” înseamnă toate

instrumentele financiare, precum fonduri, subvenții, reduceri de

2006L0032 — RO —11.12.2008— 001.001— 8

▼B

taxe, împrumuturi, finanțare din partea terților, contracte de

performanță energetică, contracte de garantare a economiilor de

energie, contracte de externalizare și alte contracte de aceeași

natură care sunt puse la dispoziția pieței de către organismele

publice sau private pentru a acoperi parțial sau total costul inițial

al proiectului pentru punerea în aplicare a măsurilor de îmbunătățire

a eficienței energetice;

(n) „consumator final” înseamnă o persoană fizică sau juridică ce achiziționează

energie pentru propriul său consum final;

(o) „distribuitor de energie” înseamnă o persoană fizică sau juridică

responsabilă de transportul energiei în vederea livrării acesteia la

consumatorii finali și la stațiile de distribuție care vând energie

consumatorilor finali. Această definiție exclude operatorii sistemului

de distribuție a energiei electrice și a gazelor naturale menționați la

punctul (p);

(p) „operator al sistemului de distribuție” înseamnă o persoană fizică

sau juridică responsabilă de exploatarea, asigurarea întreținerii și, în

cazul în care este necesar, dezvoltarea sistemului de distribuție a

energiei electrice și a gazelor naturale într-o anumită zonă și, după

caz, a interconexiunilor acestuia cu alte sisteme, precum și de

asigurarea capacității sistemului pe termen lung de a răspunde

cererilor rezonabile de distribuție a electricității sau a gazelor

naturale;

(q) „societate de vânzare cu amănuntul a energiei” înseamnă persoană

fizică sau juridică care vinde energie consumatorilor finali;

(r) „distribuitor mic, operator mic al sistemului de distribuție a energiei

și societate mică de vânzare cu amănuntul a energiei” înseamnă o

persoană fizică sau juridică care distribuie sau vinde energie consumatorilor

finali și care distribuie sau vinde mai puțin decât echivalentul

a 75 GWh energie anual sau care are mai puțin de 10 angajați

sau a cărei cifră de afaceri anuală și/sau bilanț anual nu depășește

2 000 000 EUR;

(s) „certificate albe” înseamnă certificate emise de organisme de certificare

independente care confirmă susținerile actorilor pieței

conform cărora economiile de energie sunt o consecință a

măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice.

CAPITOLUL II

OBIECTIVE PRIVIND ECONOMIILE DE ENERGIE

Articolul 4

Obiectiv general

(1) Statele membre adoptă și urmăresc să atingă un obiectiv indicativ

național general privind economiile de energie de 9 % pentru al nouălea

an de aplicare a prezentei directive, ce urmează să fie atins prin servicii

energetice și alte măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice. Statele

membre adoptă măsuri rentabile, realizabile și rezonabile menite să

contribuie la atingerea acestui obiectiv.

Acest obiectiv indicativ național privind economiile de energie se

stabilește și se calculează în conformitate cu dispozițiile și metodologia

prevăzute în anexa I. În vederea comparării economiilor de energie și a

conversiei într-o unitate comparabilă, se aplică factorii de conversie

prevăzuți în anexa II, cu excepția cazului în care se poate justifica

folosirea altor factori de conversie. În anexa III se prezintă exemple

de măsuri admisibile de îmbunătățire a eficienței energetice. În anexa

IV se prezintă un cadru general pentru măsurarea și verificarea economiilor

de energie. Economiile de energie la nivel național în raport cu

2006L0032 — RO —11.12.2008— 001.001— 9

▼B

obiectivul indicativ național privind economiile de energie se măsoară

de la 1 ianuarie 2008.

(2) În sensul primului plan de acțiune pentru eficiență energetică

(PAEE), care trebuie să fie prezentat în conformitate cu articolul 14,

fiecare stat membru stabilește un obiectiv indicativ național intermediar

privind economiile de energie, pentru al treilea an de aplicare a

prezentei directive și furnizează o sinteză a strategiei sale de atingere

a obiectivelor intermediare și generale. Acest obiectiv intermediar este

realist și în conformitate cu obiectivul indicativ național general

menționat la alineatul (1).

Comisia emite un aviz privind măsura în care obiectivul indicativ

național intermediar este realist și în conformitate cu obiectivul global.

(3) Fiecare stat membru întocmește programe și măsuri de îmbunătățire

a eficienței energetice.

(4) Statele membre încredințează uneia sau mai multor autorități sau

agenții noi sau existente controlul general și responsabilitatea de supraveghere

a cadrului stabilit în legătură cu obiectivul menționat la

alineatul (1). Aceste organisme verifică ulterior economiile de energie

care rezultă în urma serviciilor energetice și a altor măsuri de îmbunătățire

a eficienței energetice, inclusiv măsurile de îmbunătățire a

eficienței energetice existente la nivel național și raportează rezultatele.

(5) După revizuirea și raportarea pentru primii trei ani de aplicare a

prezentei directive, Comisia examinează dacă ar trebui propusă o

directivă menită să dezvolte în continuare abordarea concentrată

asupra pieței de îmbunătățire a eficienței energetice prin intermediul

certificatelor albe.

Articolul 5

Eficiența energetică la utilizatorii finali în sectorul public

(1) Statele membre asigură că sectorul public îndeplinește un rol

exemplar în contextul prezentei directive. În acest scop, ele comunică

în mod eficient cetățenilor și/sau societăților, după caz, rolul exemplar și

acțiunile sectorului public.

Statele membre asigură adoptarea măsurilor de îmbunătățire a eficienței

energetice de către sectorul public, punându-se accentul asupra măsurilor

rentabile care generează cele mai mari economii de energie în cel mai scurt

interval de timp. Aceste măsuri se adoptă la nivelul național, regional

și/sau local corespunzător și pot consta în inițiativele legislative și/sau

acordurile voluntare menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (b) sau

alte sisteme cu efect echivalent. Fără a aduce atingere legislației interne și

comunitare în domeniul achizițiilor publice:

— se folosesc cel puțin două măsuri din lista stabilită în anexa VI;

— statele membre facilitează acest proces prin publicarea unor orientări

privind eficiența energetică și economiile de energie, ca posibile

criterii de evaluare în licitațiile pentru contractele publice.

Statele membre facilitează și permit schimbul celor mai bune practici

între organismele din sectorul public, de exemplu practicile pentru

achiziții publice în domeniul eficienței energetice, atât la nivel

național, cât și internațional; în acest scop, organizația menționată la

alineatul (2) cooperează cu Comisia în ceea ce privește schimbul

celor mai bune practici prevăzute la articolul 7 alineatul (3).

(2) Statele membre încredințează unei organizații sau unor organizații

noi sau existente responsabilitățile administrative, de gestionare și de

punere în aplicare pentru integrarea cerințelor de îmbunătățire a

eficienței energetice menționate la alineatul (1). Acestea pot fi aceleași

autorități sau agenții ca cele menționate la articolul 4 alineatul (4).

2006L0032 —RO — 11.12.2008— 001.001— 10

▼B

CAPITOLUL III

PROMOVAREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA UTILIZATORII

FINALI ȘI A SERVICIILOR ENERGETICE

Articolul 6

Distribuitori de energie, operatori ai sistemului de distribuție a

energiei și societăți de vânzare cu amănuntul a energiei

(1) Statele membre asigură că distribuitorii de energie, operatorii

sistemului de distribuție a energiei și/sau societățile de vânzare cu

amănuntul a energiei:

(a) furnizează, la cerere, însă cel mult o dată pe an, informații statistice

agregate despre consumatorii lor finali autorităților sau agențiilor

menționate la articolul 4 alineatul (4) sau altui organism

desemnat, cu condiția ca acesta din urmă să transmită autorităților

sau agențiilor informațiile primite. Aceste informații trebuie să fie

suficiente pentru a concepe și a pune în aplicare în mod corespunzător

programele de îmbunătățire a eficienței energetice și

pentru a promova și monitoriza serviciile energetice și alte măsuri

de îmbunătățire a eficienței energetice. Acestea pot să includă

informații istorice și trebuie să includă informații curente privind

consumul de energie la consumatorul final, inclusiv, după caz,

profilurile de sarcină, segmentarea consumatorilor și localizarea

geografică a consumatorilor, păstrând, în același timp, integritatea

și confidențialitatea informațiilor cu caracter privat sau confidențial

din punct de vedere comercial, în conformitate cu legislația comunitară

aplicabilă;

(b) nu întreprind nici o activitate care ar putea afecta cererea și

furnizarea de servicii energetice și alte măsuri de îmbunătățire a

eficienței energetice sau care ar putea împiedica dezvoltarea

piețelor de servicii energetice și alte măsuri de îmbunătățire a

eficienței energetice. Statele membre implicate iau măsurile

necesare pentru a stopa aceste activități la apariția lor.

(2) Statele membre:

(a) aleg una sau mai multe dintre următoarele cerințe care trebuie îndeplinite

de distribuitorii de energie, operatorii sistemului de

distribuție a energiei și/sau societățile de vânzare cu amănuntul a

energiei, direct și/sau indirect prin alți furnizori de servicii energetice

sau de măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice:

(i) oferă servicii energetice la preț competitiv consumatorilor

finali și promovarea acestor servicii sau

(ii) furnizează către consumatorii finali audituri energetice la

prețuri competitive, desfășurate în mod independent și/sau

măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și promovarea

acestor audituri și măsuri, în conformitate cu articolul 9

alineatul (2) și cu articolul 12 sau

(iii) contribuie la fonduri și mecanisme de finanțare menționate la

articolul 11. Nivelul minim al acestor contribuții corespunde

costurilor estimate ale furnizării oricăreia dintre activitățile

menționate în prezentul alineat și se stabilesc de comun

acord cu autoritățile sau agențiile menționate la articolul 4

alineatul (4) și/sau

(b) asigură existența sau înființarea acordurilor voluntare și/sau a altor

măsuri concentrate asupra pieței, precum certificatele albe, cu efect

echivalent cu una sau mai multe dintre cerințele menționate la

litera (a). Acordurile voluntare sunt evaluate, supravegheate și

urmărite de statele membre pentru a asigura că au un efect echivalent

cu una sau mai multe dintre cerințele menționate la litera (a).

2006L0032 —RO — 11.12.2008 —001.001 —11

▼B

În acest scop, acordurile voluntare au obiective clare și lipsite de

ambiguitate, precum și cerințe de monitorizare și raportare legate de

procedurile care pot duce la măsuri revizuite și/sau suplimentare

atunci când obiectivele nu sunt realizate sau când există posibilitatea

de a nu fi realizate. În vederea asigurării transparenței, acordurile

voluntare se pun la dispoziția publicului și se publică înainte

de aplicare, în măsura în care dispozițiile de confidențialitate aplicabile

permit acest lucru și conțin un apel la comentarii, adresat

părților interesate.

(3) Statele membre se asigură că actorii pieței, alții decât distribuitorii

de energie, operatorii sistemului de distribuție și societățile de vânzare

cu amănuntul a energiei, precum SSE, instalatorii, consilierii energetici

și consultanții energetici beneficiază de stimulente suficiente, de un

cadru competițional echitabil și condiții de egalitate, pentru oferirea și

punerea în aplicare, în mod independent, a serviciilor energetice, a

auditurilor energetice și a măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice

descrise la alineatul (2) litera (a) punctele (i) și (ii).

(4) În temeiul alineatelor (2) și (3), statele membre pot încredința

responsabilități operatorilor sistemului de distribuție numai în cazul în

care acest lucru este în conformitate cu cerințele privind separarea

contabilă prevăzute la articolul 19 alineatul (3) din Directiva

2003/54/CE și la articolul 17 alineatul (3) din Directiva 2003/55/CE.

(5) Punerea în aplicare a prezentului articol nu aduce atingere derogărilor

sau scutirilor acordate în temeiul Directivelor 2003/54/CE și

2003/55/CE.

Articolul 7

Disponibilitatea informațiilor

(1) Statele membre garantează că informațiile privind mecanismele

de eficiență energetică și cadrele financiare și legale adoptate cu

scopul de a îndeplini obiectivul indicativ național referitor la economiile

de energie sunt transparente și difuzate pe scară largă către actorii

relevanți ai pieței.

(2) Statele membre asigură depunerea unor eforturi mai mari pentru

promovarea eficienței energetice la utilizatorii finali. Ele stabilesc

condiții și stimulente adecvate pentru operatorii pieței, în vederea

oferirii mai multor informații și sfaturi consumatorilor finali referitoare

la eficiența energetică la utilizatorii finali.

(3) Comisia asigură schimbul și difuzarea pe scară largă a celor mai

bune practici privind economia de energie în statele membre.

Articolul 8

Disponibilitatea sistemelor de calificare, acreditare și certificare

În vederea atingerii unui nivel ridicat de competență tehnică, obiectivitate

și fiabilitate, statele membre asigură, atunci când consideră

necesar, disponibilitatea unor programe adecvate de calificare, acreditare

și/sau certificare pentru furnizorii de servicii energetice, audituri energetice

și măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice menționate la

articolul 6 alineatul (2) litera (a) punctele (i) și (ii).

Articolul 9

Instrumente financiare pentru economiile de energie

(1) Statele membre abrogă sau modifică actele cu putere de lege și

normele administrative naționale, altele decât cele cu o natură clar

fiscală care împiedică sau restricționează în mod inutil sau disproporționat

utilizarea instrumentelor financiare pentru economiile de energie

2006L0032 —RO — 11.12.2008— 001.001— 12

▼B

pe piața serviciilor energetice sau a altor măsuri de îmbunătățire a

eficienței energetice.

(2) Statele membre întocmesc modele de contract pentru instrumentele

financiare disponibile cumpărătorilor existenți și potențiali de

servicii energetice și alte măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice

în sectorul public și cel privat. Acestea pot fi emise de către autoritatea

sau agenția menționată la articolul 4 alineatul (4).

Articolul 10

Tarife și alte reglementări privind eficiența energetică aplicabile

energiei furnizate în rețea

(1) Statele membre asigură eliminarea stimulentelor în ceea ce

privește tarifele de transport și distribuție care duc la creșterea nejustificată

a volumului energiei distribuite sau transportate. În această

privință, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva

2003/54/CE și cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2003/55/CE,

statele membre pot impune obligații de serviciu public legate de

eficiența energetică a întreprinderilor care își desfășoară activitatea în

sectorul electricității, respectiv în sectorul gazului.

(2) Statele membre pot permite componente de sisteme și structuri

tarifare cu scop social, cu condiția ca orice efecte de subminare asupra

sistemului de transport și distribuție să fie păstrate la nivelul minim

necesar și să nu fie disproporționate în raport cu obiectivul social.

Articolul 11

Fonduri și mecanisme de finanțare

(1) Fără a aduce atingere articolelor 87 și 88 din tratat, statele

membre pot stabili un fond sau mai multe fonduri pentru subvenționarea

furnizării programelor de îmbunătățire a eficienței energetice și a altor

măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și pentru promovarea

dezvoltării unei piețe pentru măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice.

Aceste măsuri includ promovarea auditării energetice, a instrumentelor

financiare pentru economiile de energie și, după caz, îmbunătățirea

contorizării și furnizarea de facturi detaliate. De asemenea,

fondurile vizează sectoarele de utilizare finală în care costurile tranzacțiilor

și riscurile sunt mai mari.

(2) În cazul în care sunt instituite, aceste fonduri pot fi folosite pentru

subvenții, împrumuturi, garanții financiare și/sau alte tipuri de finanțare

care garantează rezultate.

(3) Fondurile sunt deschise tuturor furnizorilor de măsuri de îmbunătățire

a eficienței energetice, precum SSE, consilieri energetici independenți,

distribuitori de energie, operatori ai sistemului de distribuție a

energiei, societăți de vânzare cu amănuntul a energiei și instalatori.

Statele membre pot decide deschiderea fondurilor către toți consumatorii

finali. Licitațiile sau metodele echivalente care asigură o transparență

completă se desfășoară în deplină conformitate cu normele aplicabile

privind achizițiile publice. Statele membre garantează că aceste fonduri

completează, nu intră în concurență cu măsurile de îmbunătățire a

eficienței energetice finanțate în condiții comerciale.

Articolul 12

Audituri energetice

(1) Statele membre asigură disponibilitatea unor sisteme de audit

energetic eficiente, de înaltă calitate, concepute pentru a identifica

măsurile potențiale de îmbunătățire a eficienței energetice și care se

desfășoară în mod independent, pentru toți consumatorii finali,

inclusiv consumatorii casnici și comerciali mici și consumatorii industriali

mari și mici.

2006L0032 —RO — 11.12.2008— 001.001— 13

▼B

(2) Segmentele de piață care au costuri de tranzacționare mai ridicate

și instalații care nu sunt complexe pot face obiectul altor măsuri, precum

chestionare și programe informatice puse la dispoziție pe Internet și/sau

trimise clienților prin poștă. Statele membre asigură disponibilitatea

auditurilor energetice pentru segmentele de piață unde nu sunt

vândute prin mijloace comerciale, ținând seama de articolul 11

alineatul (1).

(3) Certificarea în conformitate cu articolul 7 din Directiva

2002/91/CE a Parlamentului European și a Consiliului din

16 decembrie 2002 privind performanța energetică a clădirilor (1) se

consideră ca fiind echivalentă cu un audit energetic care îndeplinește

cerințele prevăzute la alineatele (1) și (2) din prezentul articol și cu un

audit energetic menționat în anexa VI punctul (e) din prezenta directivă.

În plus, auditurile care rezultă din acorduri voluntare între organizații de

părți interesate și un organism numit, supravegheate și urmărite de către

statul membru implicat, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2)

litera (b) din prezenta directivă, se consideră, de asemenea, că îndeplinesc

cerințele menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol.

Articolul 13

Contorizarea și facturarea detaliată a consumului de energie

(1) Statele membre garantează că, în măsura în care este posibil din

punct de vedere tehnic, rezonabil din punct de vedere financiar și

proporțional în raport cu economiile de energie potențiale, consumatorii

finali de electricitate, gaze naturale, servicii de încălzire și/sau răcire și

apă caldă menajeră urbană centralizată sunt dotați cu contoare individuale

la prețuri competitive, care reflectă exact consumul real de

energie al consumatorilor finali și care furnizează informații despre

timpul efectiv de utilizare.

În cazul în care se înlocuiește un contor existent, se pun întotdeauna la

dispoziție astfel de contoare individuale la prețuri competitive, cu

excepția situației în care acest lucru nu este posibil din punct de

vedere tehnic sau nu este rentabil în raport cu economiile potențiale

estimate pe termen lung. Atunci când se face o nouă conexiune într-o

clădire nouă sau atunci când o clădire este supusă unor renovări majore,

în conformitate cu dispozițiile Directivei 2002/91/CE, se furnizează

întotdeauna contoare individuale la prețuri competitive.

(2) Statele membre asigură că, după caz, facturarea realizată de distribuitorii

de energie, operatorii sistemului de distribuție și societățile de

vânzare cu amănuntul a energiei are la bază consumul de energie real și

este prezentată în termeni clari și ușor de înțeles. Informații adecvate

sunt puse la dispoziție împreună cu factura pentru a oferi consumatorilor

finali o perspectivă cuprinzătoare asupra costurilor curente ale energiei.

Facturarea pe baza consumului real se efectuează suficient de des pentru

a permite consumatorilor să își regleze propriul consum de energie.

(3) Statele membre asigură că, după caz, următoarele informații sunt

puse la dispoziția consumatorilor finali, într-o formă clară și ușor de

înțeles, de către distribuitorii de energie, operatorii sistemului de

distribuție sau societățile de vânzare cu amănuntul a energiei prin intermediul

facturilor, a contractelor, a tranzacțiilor și/sau a chitanțelor emise

în stațiile de distribuție sau al documentelor care le însoțesc:

(a) prețurile reale curente și consumul real de energie;

(b) comparații între consumul curent de energie al consumatorului final

și consumul pe aceeași perioadă a anului anterior, preferabil sub

formă grafică;

(c) ori de câte ori este posibil și util, comparații cu un utilizator mediu

de energie normalizat sau etalonat, din aceeași categorie de consum;

2006L0032 —RO — 11.12.2008— 001.001— 14

(1) JO L 1, 4.1.2003, p. 65.

▼B

(d) informații de contact pentru organizațiile consumatorilor, agențiile

pentru energie sau organisme similare, inclusiv adrese de site-uri

web, de unde se pot obține informații privind măsurile disponibile

de îmbunătățire a energiei, profiluri comparative ale utilizatorilor

finali și/sau specificații tehnice obiective pentru echipamentul de

utilizare a energiei.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 14

Rapoarte

(1) Statele membre care utilizează deja, în orice scop, metode de

calcul pentru măsurarea economiilor de energie similare cu cele

descrise în anexa IV în momentul intrării în vigoare a prezentei

directive pot prezenta Comisiei informații detaliate, în măsura în care

sunt necesare. Aceste prezentări trebuie făcute cât mai curând posibil,

preferabil până la 17 noiembrie 2006. Aceste informații vor permite

Comisiei să țină seama în mod corespunzător de practicile existente.

(2) Statele membre trebuie să prezinte Comisiei următoarele PAEE:

— un prim PAEE până la 30 iunie 2007;

— un al doilea PAEE până la 30 iunie 2011;

— un al treilea PAEE până la 30 iunie 2014.

Toate planurile de acțiune pentru eficiență energetică descriu măsurile

de îmbunătățire a eficienței energetice planificate să atingă obiectivele

menționate la articolul 4 alineatele (1) și (2) și să fie în conformitate cu

dispozițiile privind rolul exemplar al sectorului public și furnizarea de

informații și sfaturi consumatorilor finali, în conformitate cu articolul 5

alineatul (1), respectiv articolul 7 alineatul (2).

Al doilea și al treilea PAEE:

— includ o analiză și o evaluare aprofundată a PAEE precedent;

— includ rezultatele finale referitoare la îndeplinirea obiectivelor

privind economiile de energie prevăzute la articolul 4 alineatele

(1) și (2);

— includ planuri pentru măsuri suplimentare care abordează orice deficiență

existentă sau preconizată în legătură cu obiectivul, precum și

informații privind efectele anticipate ale acestora;

— în conformitate cu articolul 15 alineatul (4), utilizează și sporesc

treptat gradul de utilizare al indicatorilor și reperelor de eficiență

armonizate, pentru evaluarea atât a măsurilor trecute, cât și a

efectelor măsurilor viitoare planificate;

— se bazează pe date disponibile, completate cu estimări.

(3) Până la 17 mai 2008, Comisia publică o evaluare de impact din

punct de vedere al raportului cost/beneficiu, examinând legăturile dintre

standardele, normele, politicile și măsurile UE în domeniul eficienței

energetice.

(4) PAEE sunt evaluate în conformitate cu procedura menționată la

articolul 16 alineatul (2):

— primul PAEE este revizuit până la 1 ianuarie 2008;

— al doilea PAEE este revizuit până la 1 ianuarie 2012;

— al treilea PAEE este revizuit până la 1 ianuarie 2015.

2006L0032 —RO — 11.12.2008— 001.001— 15

▼B

(5) Pe baza PAEE, Comisia evaluează măsura în care statele membre

au progresat în direcția atingerii obiectivelor indicative naționale pentru

economiile de energie. Comisia publică rapoarte cu concluziile sale:

— pentru primul PAEE până la 1 ianuarie 2008;

— pentru al doilea PAEE până la 1 ianuarie 2012;

— pentru al treilea PAEE până la 1 ianuarie 2015.

Aceste rapoarte includ informații privind acțiunile conexe la nivel

comunitar, inclusiv legislația în vigoare și legislația viitoare. Rapoartele

țin seama de sistemul de referință menționat la articolul 15 alineatul (4),

identifică cele mai bune practici, identifică toate cazurile în care statele

membre și/sau Comisia nu fac suficiente progrese și pot conține recomandări.

Al doilea raport este urmat, în cazul și în măsura în care este necesar, de

propuneri adresate Parlamentului European și Consiliului, privind

măsuri suplimentare, printre care o posibilă extindere a perioadei de

aplicare a obiectivelor. În cazul în care concluzia raportului este că nu

s-au făcut progrese suficiente în vederea realizării obiectivelor indicative

naționale, aceste propuneri vizează nivelul și natura obiectivelor.

▼M1

Articolul 15

Revizuirea și adaptarea la progresul tehnic

(1) Valorile și metodele de calcul menționate în anexele II-V la

prezenta directivă se adaptează la progresul tehnic. Măsurile respective,

destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se

adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control

menționată la articolul 16 alineatul (3).

(2) Comisia continuă să aducă îmbunătățiri și completări până la

1 ianuarie 2010, astfel cum se prevede în anexa IV punctele 2-6,

respectând în același timp cadrul general stabilit în respectiva anexă.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale

prezentei directive, printre altele prin completarea acesteia, se adoptă

în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la

articolul 16 alineatul (3).

(3) Comisia mărește înainte de 1 ianuarie 2012 procentul calculelor

de tip ascendent armonizate utilizate în modelul de calcul armonizat

menționat în anexa IV punctul 1, fără a aduce atingere acelor sisteme

naționale care utilizează deja un procent mai ridicat. Măsura respectivă,

destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se

adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control

menționată la articolul 16 alineatul (3). Noul model de calcul

armonizat care prezintă un procent mult mai mare de calcule de tip

ascendent armonizate este utilizat începând cu 1 ianuarie 2012.

Ori de câte ori este fezabil și posibil, la măsurarea economiilor totale pe

întreaga perioadă de aplicare a prezentei directive se utilizează modelul

de calcul armonizat menționat la primul paragraf, fără a aduce atingere

acelor sisteme naționale care utilizează un procent mai ridicat de calcule

de tip ascendent.

(4) Până cel târziu la 1 ianuarie 2010, Comisia elaborează un set de

indicatori de eficiență energetică armonizați și de repere bazate pe acești

indicatori armonizate, ținând seama de datele disponibile sau de datele

care pot fi colectate în mod rentabil pentru fiecare stat membru.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale

prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate

cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 16

alineatul (3). La elaborarea acestor indicatori și repere de eficiență

energetică armonizate, Comisia utilizează ca ghid de referință lista indicativă

prevăzută în anexa V. Statele membre integrează treptat acești

indicatori și aceste repere în datele statistice incluse în planurile lor de

2006L0032 —RO — 11.12.2008— 001.001— 16

▼M1

acțiune pentru eficiență energetică menționate la articolul 14 și le

utilizează drept unul dintre instrumentele pe care le au la dispoziție

pentru a lua decizii privind domeniile prioritare viitoare în planurile

lor de acțiune pentru eficiență energetică.

Până cel târziu la 17 mai 2011, Comisia prezintă Parlamentului

European și Consiliului un raport privind progresele înregistrate în

acțiunea de stabilire a indicatorilor și a reperelor.

Articolul 16

Procedura comitetului

(1) Comisia este asistată de un comitet.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele

5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile

articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE

se stabilește la trei luni.

(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică

articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE,

având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

▼B

Articolul 17

Abrogare

Directiva 93/76/CEE se abrogă.

Articolul 18

Transpunere

(1) Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele

administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la

17 mai 2008, cu excepția dispozițiilor articolului 14 alineatele (1), (2)

și (4), pentru care data transpunerii este până la 17 mai 2006. Statele

membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele conțin o trimitere

la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data

publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare

a acestei trimiteri.

(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor

dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat

de prezenta directivă.

Articolul 19

Intrare în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 20

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

2006L0032 —RO — 11.12.2008— 001.001— 17

▼B

ANEXA I

Metodologia pentru calculul obiectivului indicativ național pentru economiile

de energie

Metodologia utilizată pentru calculul obiectivului indicativ național pentru

economiile de energie prevăzut la articolul 4 este următoarea:

1. Pentru a calcula un consum mediu anual, statele membre se bazează pe

consumul de energie intern final anual al tuturor utilizatorilor de energie

care intră sub incidența prezentei directive, pentru cea mai recentă perioadă

de cinci ani anterioară punerii în aplicare a prezentei directive pentru care

sunt disponibile date oficiale. Acest consum de energie final reprezintă

cantitatea de energie distribuită sau vândută consumatorilor finali în

această perioadă de cinci ani care nu este corectată în funcție de

grade-zile, schimbări structurale sau schimbări ale producției.

Pe baza acestui consum mediu anual, obiectivul indicativ național pentru

economii de energie se calculează o dată, iar cantitatea absolută de energie

de economisit care rezultă se aplică pe durata totală de aplicare a prezentei

directive.

Obiectivul indicativ național pentru economii de energie:

(a) reprezintă 9 % din consumul mediu anual menționat anterior;

(b) este măsurat după al nouălea an de aplicare a prezentei directive;

(c) este rezultatul economiilor anuale de energie cumulate obținute în

întreaga perioadă de nouă ani de aplicare a prezentei directive;

(d) este realizat prin servicii energetice și alte măsuri de îmbunătățire a

eficienței energetice.

Această metodologie pentru măsurarea economiilor de energie asigură faptul

că economiile de energie totale prevăzute de prezenta directivă reprezintă o

cantitate fixă, fiind astfel independente de creșterea ulterioară a PIB și de

orice creștere ulterioară a consumului de energie.

2. Obiectivul indicativ național pentru economiile de energie se exprimă, în

termeni absoluți, în GWh sau o unitate echivalentă, calculată în conformitate

cu anexa II.

3. Economiile de energie pe parcursul unui an după intrarea în vigoare a

prezentei directive care rezultă din măsurile de îmbunătățire a eficienței

energetice inițiate într-un an anterior, până în 1995, însă nu mai devreme

de 1991, și al căror efect persistă, pot fi luate în considerare la calculul

economiilor anuale de energie. În anumite cazuri, atunci când împrejurările

pot justifica acest lucru, pot fi luate în considerare măsurile inițiate înainte

de 1995, dar nu mai devreme de 1991. Măsurile de natură tehnologică ar

trebui să fie actualizate pentru a ține seama de progresul tehnologic sau să

fie evaluate în funcție de reperul existent pentru aceste măsuri. Comisia

pune la dispoziție orientări privind modul în care poate fi măsurat sau

estimat efectul tuturor acestor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice,

având la bază, ori de câte ori este posibil, legislația comunitară existentă,

precum Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din

11 februarie 2004 privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie

termică utilă pe piața internă a energiei (1) și Directiva 2002/91/CE.

În toate cazurile, economiile de energie rezultate trebuie să fie verificabile și

măsurabile sau estimabile în conformitate cu cadrul general prevăzut în

anexa IV.

2006L0032 —RO — 11.12.2008— 001.001— 18

(1) JO L 52, 21.2.2004, p. 50.

▼B

ANEXA II

Conținutul energetic al combustibililor selectați pentru utilizare finală – tabel de conversie (1)

Produs energetic kJ (PCI) kgep (PCI) kWh (PCI)

1 kg cocs 28 500 0,676 7,917

1 kg antracit 17 200-30 700 0,411-0,733 4,778-8,528

1 kg brichete lignit 20 000 0,478 5,556

1 kg lignit superior 10 500-21 000 0,251-0,502 2,917-5,833

1 kg lignit 5 600-10 500 0,134-0,251 1,556-2,917

1 kg șisturi bituminoase 8 000-9 000 0,191-0,215 2,222-2,500

1 kg turbă 7 800-13 800 0,186-0,330 2,167-3,833

1 kg brichete turbă 16 000-16 800 0,382-0,401 4,444-4,667

1 kg țiței greu 40 000 0,955 11,111

1 kg păcură 42 300 1,010 11,750

1 kg benzină 44 000 1,051 12,222

1 kg parafină 40 000 0,955 11,111

1 kg gaz petrolier lichefiat 46 000 1,099 12,778

1 kg gaz natural (1) 47 200 1,126 13,10

1 kg gaz natural lichefiat 45 190 1,079 12,553

1 kg lemn (umiditate 25 %) (2) 13 800 0,330 3,833

1 kg pelete/brichete din lemn 16 800 0,401 4,667

1 kg deșeuri 7 400-10 700 0,177-0,256 2,056-2,972

1 MJ căldură derivată 1 000 0,024 0,278

1 kWh energie electrică 3 600 0,086 1 (3)

Sursa: Eurostat.

(1) 93 % metan.

(2) Statele membre pot aplica alte valori, în funcție de tipul de lemn utilizat cel mai mult în statul membru respectiv.

(3) Pentru economiile în kWh, statele membre pot aplica un coeficient implicit de 2,5, reflectând randamentul

energetic mediu din UE, estimat la 40 %, în perioada vizată. Statele membre pot aplica un alt coeficient cu

condiția de a putea justifica valoarea acestuia.

2006L0032 —RO — 11.12.2008— 001.001— 19

(1) Statele membre pot aplica factori de conversie diferiți, în cazul în care aceștia pot fi justificați.

▼B

ANEXA III

Listă indicativă cu exemple de măsuri admisibile de îmbunătățire a eficienței

energetice

Prezenta anexă oferă exemple de domenii în care programele de îmbunătățire a

eficienței energetice și alte măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice pot fi

dezvoltate și puse în aplicare în contextul articolului 4.

Pentru a fi luate în considerare, aceste măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice

trebuie să ducă la economii de energie care pot fi clar măsurate și verificate

sau estimate în conformitate cu orientările din anexa IV, iar impacturile lor

asupra economiilor de energie nu trebuie să fie deja luate în considerare în alte

măsuri specifice. Listele următoare nu sunt exhaustive, ci au rol orientativ.

Exemple de măsuri admisibile de îmbunătățire a eficienței energetice:

Sectorul rezidențial și cel terțiar

(a) încălzire și răcire (de exemplu pompe de căldură, boilere noi eficiente,

instalarea/modernizarea eficientă a sistemelor de termoficare/răcire urbană

centralizată);

(b) izolație și ventilație (de exemplu izolația pereților goi pe dinăuntru și a

acoperișurilor, ferestre cu geam în dublu și triplu strat, încălzire și răcire

pasivă);

(c) apă caldă (de exemplu instalarea de dispozitive noi, utilizarea directă și

eficientă în încălzirea spațiului, mașini de spălat);

(d) iluminat (de exemplu lămpi și limitatoare de curent noi și eficiente, sisteme

de comandă digitală, utilizarea detectoarelor de mișcare pentru sistemele de

iluminat în clădirile industriale);

(e) gătit și refrigerare (de exemplu aparate noi și eficiente, sisteme de recuperare

a căldurii);

(f) alte echipamente și aparate (de exemplu aparate de producție combinată

pentru energie electrică și termică, aparate eficiente noi, sisteme de temporizare

pentru utilizarea optimizată a energiei, reducerea pierderilor în regim

de „așteptare”, instalarea de condensatoare electrice pentru reducerea puterii

reactive, transformatoare cu pierderi mici);

(g) producție internă de surse de energie regenerabile, la care cantitatea de

energie achiziționată este redusă (de exemplu aplicațiile termice bazate pe

energie solară, apă caldă menajeră, încălzirea și răcirea spațiului cu energie

solară);

Sectorul industrial

(h) procese de fabricație (de exemplu utilizarea mai eficientă a aerului

comprimat, a condensatului, a întrerupătoarelor și a valvelor, folosirea unui

sistem automat și integrat, regimuri eficiente „în așteptare”);

(i) motoare și sisteme de transmisie (de exemplu creșterea gradului de utilizare a

comenzilor electronice, variatoare de viteză, programe de aplicare integrată,

convertizoare de frecvență, motoare electrice cu eficiență ridicată);

(j) ventilatoare, variatoare de viteză și ventilație (de exemplu dispozitive/sisteme

noi, utilizarea ventilației naturale);

(k) gestiunea răspunsului la cerere (de exemplu gestiunea sarcinii, sisteme de

control al tăierii vârfului de sarcină);

(l) cogenerare de mare eficiență (de exemplu aparate de producere combinată a

energiei electrice și termice);

Sectorul transporturilor

(m) mijlocul de transport utilizat (de exemplu promovarea vehiculelor eficiente

din punct de vedere energetic, utilizarea eficientă din punct de vedere

energetic a vehiculelor, inclusiv sisteme de reglare a presiunii pneurilor,

dispozitive și echipamente complementare pentru îmbunătățirea eficienței

energetice a vehiculelor, aditivi pentru carburanți care îmbunătățesc

2006L0032 —RO — 11.12.2008— 001.001— 20

▼B

eficiența energetică, uleiuri cu putere mare de lubrifiere și pneuri cu grad

mic de rezistență);

(n) schimbări ale modurilor de transport (de exemplu mecanisme de transport

domiciliu/serviciu fără mașină, sistem de folosire în comun a mașinii,

schimbări de la mijloace de transport cu consum mai ridicat de energie la

mijloace cu consum mai mic de energie, pe pasager-km sau pe tonă-km);

(o) zile fără mașină;

Măsuri transsectoriale

(p) standarde și norme care vizează în primul rând îmbunătățirea eficienței energetice

a produselor și a serviciilor, inclusiv a clădirilor;

(q) sisteme de etichetare energetică;

(r) contorizare, sisteme de contorizare inteligentă, precum instrumente de contorizare

individuală cu comandă la distanță și facturare detaliată;

(s) formare și educație care conduc la aplicarea unor tehnologii și/sau tehnici

eficiente din punct de vedere energetic;

Măsuri orizontale

(t) norme, taxe etc. care au ca efect reducerea consumului de energie la utilizatorii

finali;

(u) campanii de informare specifice care promovează îmbunătățirea eficienței

energetice și măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice.

2006L0032 —RO — 11.12.2008— 001.001— 21

▼B

ANEXA IV

Cadrul general pentru măsurarea și verificarea economiilor de energie

1. Măsurări și calcule ale economiilor de energie și normalizarea lor

1.1. Măsurarea economiilor de energie

G e n e r a l i t ă ț i

Pentru măsurarea economiilor de energie realizate, prevăzute la articolul 4,

în vederea determinării îmbunătățirii globale a eficienței energetice și a

evaluării impactului măsurilor individuale, se aplică un model de calcul

armonizat care folosește o combinație de metode de calcul de tip

descendent și ascendent, pentru măsurarea îmbunătățirilor anuale obținute

în domeniul eficienței energetice pentru PAEE prevăzute la articolul 14.

Atunci când elaborează modelul de calcul armonizat în conformitate cu

articolul 15 alineatul (2), comitetul urmărește să folosească, în măsura în

care este posibil, date care sunt deja furnizate în mod curent de Eurostat

și/sau agențiile statistice naționale.

C a l c u l e d e t i p d e s c e n d e n t

O metodă de calcul de tip descendent presupune calcularea cantității de

economie de energie utilizând ca punct de pornire niveluri de economii de

energie agregate pe plan național sau pe plan sectorial pe scară mai largă.

Ulterior se fac ajustări ale datelor anuale care să țină seama de factorii

externi precum grade-zi, schimbări structurale, combinația de produse etc.,

pentru a obține o măsurare care să ofere o indicare corectă a îmbunătățirii

totale a eficienței energetice, descrise la punctul 1.2. Această metodă nu

oferă o măsurare exactă, detaliată, nici nu indică relațiile de cauză și efect

între măsurători și economiile de energie rezultate. Cu toate acestea, de

obicei, este o metodă mai simplă și mai puțin costisitoare și este deseori

numită metoda „indicatorilor de eficiență energetică” deoarece oferă un

indiciu asupra evoluției situației.

Atunci când elaborează metoda de calcul de tip descendent utilizată în

acest model de calcul armonizat, comitetul își bazează activitatea, în

măsura posibilităților, pe metodologiile existente, precum modelul

ODEX (1).

C a l c u l e d e t i p a s c e n d e n t

O metodă de calcul de tip ascendent presupune ca economiile de energie

obținute prin punerea în aplicare a unei măsuri specifice de îmbunătățire a

eficienței energetice sunt măsurate în kilowatt-ore (kWh), în jouli (J) sau

în kilograme petrol echivalent (kgpe) și adăugate la economiile de energie

care rezultă din alte măsuri specifice de îmbunătățire a eficienței energetice.

Autoritățile sau agențiile menționate la articolul 4 alineatul (4)

vor asigura evitarea dublei înregistrări a economiilor de energie care

rezultă dintr-o combinație a măsurilor (inclusiv a mecanismelor) de îmbunătățire

a eficienței energetice. Pentru metoda de calcul de tip ascendent,

se pot utiliza datele și metodele menționate la punctele 2.1 și 2.2.

Până la 1 ianuarie 2008, Comisia elaborează un model armonizat de tip

ascendent. Acest model acoperă un nivel între 20 și 30 % din consumul de

energie interior final anual pentru sectoarele care intră sub incidența

prezentei directive, ținând seama în mod corespunzător de factorii

prevăzuți la punctele (a), (b) și (c) de mai jos.

Până la 1 ianuarie 2012, Comisia continuă să elaboreze modelul armonizat

de tip ascendent. Acest model acoperă un nivel semnificativ mai mare din

consumul de energie intern final anual pentru sectoarele care intră sub

incidența prezentei directive, ținând seama în mod corespunzător de

factorii prevăzuți la punctele (a), (b) și (c) de mai jos.

Atunci când elaborează modelul armonizat de tip ascendent, Comisia ține

seama de următorii factori și își justifică decizia în consecință:

(a) experiența în folosirea modelului de calcul armonizat pe parcursului

primului an de punere în aplicare;

2006L0032 —RO — 11.12.2008— 001.001— 22

(1) Proiectul ODYSSEE-MURE, programul SAVE. Comisie 2005.

▼B

(b) creșterea potențială preconizată a preciziei, ca rezultat al unei creșteri

a procentului de calcule de tip ascendent;

(c) estimarea costului și/sau a cheltuielilor administrative potențiale suplimentare.

Atunci când elaborează modelul armonizat de tip ascendent în conformitate

cu articolul 15 alineatul (2), Comitetul urmărește să folosească

metode standardizate care implică demersuri administrative și costuri

minime, în special prin utilizarea metodelor de măsurare prevăzute la

punctele 2.1 și 2.2 și prin concentrarea asupra sectoarelor în care

modelul armonizat de tip ascendent poate fi aplicat în modul cel mai

eficient din punct de vedere al costurilor.

Statele membre care doresc acest lucru pot folosi în continuare măsurătorile

de tip ascendent, pe lângă partea prevăzută de modelul armonizat de

tip ascendent care face obiectul acordului Comisiei, în conformitate cu

procedura prevăzută la articolul 16 alineatul (2), pe baza unei descrieri a

metodologiei prezentate de statul membru în cauză.

În cazul în care calculele de tip ascendent nu sunt disponibile pentru

anumite sectoare, în rapoartele către Comisie se utilizează indicatori de

tip descendent sau o combinație de calcule de tip ascendent și descendent,

sub rezerva acordului Comisiei, în conformitate cu procedura prevăzută la

articolul 16 alineatul (2). În special, atunci când evaluează cererile în acest

sens în contextul primului PAEE descris la articolul 14 alineatul (2),

Comisia demonstrează flexibilitatea corespunzătoare. Sunt necesare unele

calcule de tip descendent pentru a măsura impactul măsurilor puse în

aplicare după 1995 (și în anumite cazuri din 1991) care continuă să aibă

impact.

1.2. Cum pot fi normalizate măsurările economiilor de energie

Economiile de energie se determină prin măsurarea și/sau estimarea

consumului, înainte și după punerea în aplicare a măsurii, asigurând în

același timp ajustarea și normalizarea condițiilor externe care afectează în

mod obișnuit utilizarea energiei. Condițiile care afectează în mod obișnuit

utilizarea energiei pot varia și în timp. Aceste condiții pot fi efectul

probabil al unuia sau al mai multor factori plauzibili, precum:

(a) condițiile meteorologice, de exemplu grade-zi;

(b) nivelurile de ocupare;

(c) orele de deschidere pentru clădiri altele decât locuințe;

(d) intensitatea echipamentelor instalate (capacitatea instalației);

combinația de produse;

(e) capacitatea instalației, nivelul producției, volumul sau valoarea

adăugată, inclusiv schimbările în ceea ce privește nivelul PIB;

(f) planificarea instalațiilor și a vehiculelor;

(g) relația cu alte unități.

2. Date și metode care pot fi utilizate (grad de măsurare)

Există mai multe metode de culegere a datelor pentru măsurarea și/sau

estimarea economiilor de energie. Atunci când se evaluează un serviciu

energetic sau o măsură de îmbunătățire a eficienței energetice, este deseori

imposibil să se pună baza numai pe măsurători. Prin urmare, se face o

distincție între metodele de măsurare a economiilor de energie și metodele

de estimare a economiilor de energie, ultima practică fiind cea mai uzuală.

2.1. Date și metode bazate pe măsurători

Facturi de la societă ț i l e d e d i s t r i b u ț i e s a u v â n z ă t o r i

c u amă n u n t u l

Facturile de energie bazate pe citirile contoarelor pot reprezenta baza de

măsurare pentru o perioadă reprezentativă înainte de introducerea măsurii

de îmbunătățire a eficienței energetice. Acestea pot fi comparate ulterior cu

facturi bazate pe citirile contoarelor pentru perioada după introducerea și

utilizarea măsurii, tot pentru o perioadă de timp reprezentativă. Rezultatele

2006L0032 —RO — 11.12.2008— 001.001— 23

▼B

ar trebui comparate, în cazul în care este posibil, cu un grup de control

(grup neparticipant) sau normalizate în conformitate cu punctul 1.2.

D a t e p r i v i n d v â n z ă r i l e d e e n e r g i e

Consumul diferitelor tipuri de energie (de exemplu electricitate, gaz,

păcură) poate fi măsurat prin compararea datelor privind vânzările

obținute de la un vânzător cu amănuntul sau de la un distribuitor,

înainte de introducerea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice,

cu datele privind vânzarea din perioada ulterioară aplicării măsurii. Se

poate folosi un grup de control sau se pot normaliza datele.

D a t e p r i v i n d v â n z a r e a e c h i p a m e n t e l o r ș i a a p a r a t e l o r

Performanța echipamentelor și a aparatelor se poate calcula pe baza informațiilor

obținute direct de la producător. În general, datele privind

vânzarea de echipamente și aparate se pot obține de la vânzătorii cu

amănuntul. De asemenea, se pot efectua anchete și măsurători speciale.

Datele accesibile pot fi verificate prin comparație cu cifrele privind

vânzările, pentru a determina dimensiunea economiilor de energie.

Atunci când se folosește această metodă, rezultatele ar trebui să fie

ajustate ținând seama de schimbările în modul de utilizare a echipamentului

sau a aparatului.

D a t e p r i v i n d s a r c i n a c o n s umu l u i f i n a l

Modul de utilizare a energiei într-o clădire sau într-o instalație se poate

monitoriza în întregime, pentru a înregistra cererea de energie înainte și

după introducerea unei măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice.

Factorii relevanți importanți (de exemplu procesul de producție, echipamente

speciale, instalații de încălzire) pot fi măsurați cu mai multă

precizie.

2.2. Date și metode bazate pe estimări

E s t i m ă r i t e h n i c e s i m p l e , f ă r ă i n s p e c ț i e l a f a ț a

l o c u l u i

Calculele bazate pe estimări tehnice simple, fără inspecții la fața locului,

reprezintă metoda cel mai des întâlnită în vederea obținerii datelor pentru

măsurarea economiilor de energie anticipate. Datele pot fi estimate

folosind principii tehnice, fără a utiliza date obținute la fața locului, ci

formulând ipoteze bazate pe specificațiile echipamentelor, caracteristici de

performanță, profiluri operaționale ale măsurilor instalate și statistici etc.

E s t i m ă r i t e h n i c e s p o r i t e , c u i n s p e c ț i e l a f a ț a l o c u l u i

Datele energetice se pot calcula pe baza informațiilor obținute de un expert

extern în timpul unui audit sau cu ocazia unui alt tip de vizită la unul sau

mai multe dintre locațiile vizate. Pe această bază, se pot elabora algoritmi/-

modele de simulare mai sofisticate care ar putea fi aplicate unei populații

mai numeroase din locațiile respective (de exemplu clădiri, facilități,

vehicule). Acest tip de măsurătoare se poate utiliza frecvent pentru a

completa și calibra estimările tehnice simple.

3. Cum se abordează elementele de incertitudine

Toate metodele enumerate la punctul 2 ar putea prezenta un anumit grad

de incertitudine. Incertitudinea poate proveni din (1):

(a) erori ale aparatelor de măsurare și control: în general, acestea apar din

cauza erorilor din specificațiile indicate de către producător;

(b) erori de modelare: în general, acestea se referă la erori ale modelului

utilizat pentru estimarea parametrilor pentru culegerea de date;

(c) erori de eșantionare: în general, acestea se referă la erori care rezultă

din faptul că s-a ținut sub observație un eșantion de unități, nu

întregul set de unități studiate.

Incertitudinea poate avea la origine și ipotezele planificate și neplanificate;

în general, acestea sunt asociate cu estimările, dispozițiile și/sau folosirea

2006L0032 —RO — 11.12.2008— 001.001— 24

(1) În anexa B la Protocolul internațional privind măsurarea și verificarea performanței

(IPMVP) se prezintă un model de stabilire a unui nivel de incertitudine cuantificabilă

bazat pe aceste trei erori.

▼B

altor date tehnice. De asemenea, apariția erorilor depinde de sistemul

selectat pentru culegerea de date, descris la punctele 2.1 și 2.2. Se

recomandă precizarea în continuare a noțiunii de incertitudine.

Statele membre pot alege să utilizeze metoda incertitudinii cuantificate

atunci când raportează stadiul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în

prezenta directivă. În acest caz, incertitudinea cuantificată este exprimată

într-un mod semnificativ din punct de vedere statistic, prin declararea atât

a preciziei, cât și a nivelului de încredere. De exemplu:

„eroarea cuantificabilă este estimată la ± 20 %, cu un nivel de încredere de

90 %”.

În cazul în care se folosește metoda incertitudinii cuantificate, statele

membre iau în considerare, de asemenea, faptul că nivelul acceptabil de

incertitudine impus în calculele economiilor de energie depinde de nivelul

economiilor și de rentabilitatea reducerii nivelului de incertitudine.

4. Armonizarea duratelor măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice

în calculele de tip ascendent

Unele măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice se desfășoară pe

durata a zeci de ani, în timp ce altele durează o perioadă mai scurtă. În

lista de mai jos se dau unele exemple de durate medii ale măsurilor de

îmbunătățire a eficienței energetice:

Izolarea mansardelor din locuințele particulare 30 de ani

Izolarea pereților goi pe dinăuntru ai locuințelor particulare

40 de ani

Suprafețe vitrate din categoriile E-C (în m2) 20 de ani

Boilere din categoriile B-A 15 ani

Comenzi ale sistemelor de încălzire – modernizare cu

înlocuirea boilerelor

15 ani

LFC (lămpi fluorescente compacte) – vânzare cu

amănuntul

16 ani

Sursă: Programul „Energy Efficiency Commitment

2005-2008” (Angajament în favoarea eficacității energetice),

Regatul Unit

Pentru a asigura că toate statele membre aplică aceleași durate pentru

măsuri similare, aceste durate vor fi armonizate la nivel european. Prin

urmare, Comisia, asistată de comitetul instituit în temeiul articolului 16,

înlocuiește lista anterioară cu o listă preliminară convenită, care conține

duratele medii ale diferitelor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice,

până la 17 noiembrie 2006.

5. Cum se abordează efectele de multiplicare ale economiilor de energie

și cum se poate evita dubla înregistrare în cadrul metodelor de calcul

mixt de tip ascendent și descendent

Punerea în aplicare a unei măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice,

de exemplu izolarea rezervorului și a conductelor de apă caldă într-o

clădire sau altă măsură cu efect echivalent, poate avea în viitor efecte

de multiplicare pe piață, ceea ce înseamnă că piața va pune în aplicare

în mod automat o măsură, fără altă implicare din partea autorităților sau a

agențiilor menționate la articolul 4 alineatul (4) sau din partea oricărui

furnizor de servicii energetice din sectorul privat. O măsură cu potențial

de multiplicare poate fi, în majoritatea cazurilor, mai rentabilă decât

măsurile care trebuie repetate la intervale de timp regulate. Statele

membre estimează potențialul de realizare a economiilor de energie al

acestor măsuri, inclusiv efectele lor de multiplicare și verifică efectele

totale în cadrul unei evaluări ex post, utilizând indicatori atunci când

este necesar.

În ceea ce privește evaluarea măsurilor orizontale, se pot utiliza indicatori

de eficiență energetică, cu condiția să se poată determina modul în care

aceștia ar fi evoluat în absența măsurilor orizontale. Cu toate acestea,

trebuie să se poată elimina, atât cât este posibil, înregistrarea dublă a

2006L0032 —RO — 11.12.2008— 001.001— 25

▼B

economiilor obținute prin programele de eficiență energetică cu țintă

precisă, prin servicii energetice și alte instrumente de politică. Aceasta

se aplică în mod special taxelor pentru energie sau CO2 și campaniilor

de informare.

Se aplică corecții ale dublei înregistrări a economiilor de energie. Se

încurajează utilizarea matricelor care permit însumarea impacturilor

măsurilor.

Economiile de energie potențiale care rezultă după perioada dorită nu se

iau în considerare atunci când statele membre raportează cu privire la

obiectivul global prevăzut la articolul 4. În orice caz, atunci când se

raportează cu privire la obiectivele menționate la articolul 4, ar trebui

încurajate măsurile care promovează efectele pe termen lung asupra

pieței și măsurile care au generat deja efecte de multiplicare a economiilor

de energie, cu condiția ca acestea să poată fi măsurate și verificate

utilizând orientările din prezenta anexă.

6. Cum se verifică economiile de energie

În cazul în care se consideră rentabil și necesar, economiile de energie

obținute printr-un serviciu energetic sau altă măsură de îmbunătățire a

eficienței energetice se verifică de către un terț. Această verificare poate

fi făcută de către consultanți independenți, SSE sau alți actori ai pieței de

energie. Autoritățile sau agențiile corespunzătoare ale statelor membre

menționate la articolul 4 alineatul (4) pot oferi instrucțiuni suplimentare

în această privință.

Surse:„A European Ex-post Evaluation Guidebook for DSM and EE

Service Programmes” (Ghid european de evaluare ex-post pentru

programele de servicii DSM și de eficiență energetică); AIE, baza de

date INDEEP; IPMVP, volumul 1 (versiunea martie 2002).

2006L0032 —RO — 11.12.2008— 001.001— 26

▼B

ANEXA V

Lista indicativă a piețelor și sub-piețelor de conversie a energiei pentru care se

pot stabili repere:

1. Piața pentru aparate de uz casnic/tehnologie a informației și iluminat:

1.1. Aparate de bucătărie („produse albe”);

1.2. Echipamente pentru divertisment/tehnologie a informației;

1.3. Iluminat.

2. Piața pentru tehnologia de încălzire a locuințelor:

2.1. Încălzire;

2.2. Alimentare cu apă caldă;

2.3. Aer condiționat;

2.4. Ventilație;

2.5. Izolare termică;

2.6. Ferestre.

3. Piața pentru cuptoare industriale.

4. Piața pentru motoare și sisteme de antrenare industriale.

5. Piața pentru instituții din sectorul public:

5.1. Școli/administrație publică;

5.2. Spitale;

5.3. Bazine de înot;

5.4. Iluminat stradal.

6. Piața pentru serviciile de transport.

2006L0032 —RO — 11.12.2008— 001.001— 27

▼B

ANEXA VI

Lista măsurilor admisibile din domeniul achizițiilor publice care vizează

eficiența energetică

Fără a aduce atingere legislației naționale și comunitare în domeniul achizițiilor

publice, statele membre asigură aplicarea de către sectorul public a cel puțin două

cerințe din lista următoare, în contextul rolului exemplar al sectorului public

menționat la articolul 5:

(a) cerințe privind utilizarea instrumentelor financiare pentru economii de

energie, inclusiv contractele de performanță energetică care prevăd furnizarea

de economii de energie măsurabile și predeterminate (inclusiv atunci când

administrațiile publice au responsabilități pe care le externalizează);

(b) cerințe privind achiziționarea de echipamente și vehicule pe baza listelor ce

conțin specificațiile privind eficiența energetică a unor categorii diverse de

echipamente și vehicule care trebuie să fie întocmite de către autoritățile și

agențiile menționate la articolul 4 alineatul (4), folosind, după caz, analiza

costului minim pe durata ciclului de viață sau metode comparabile, pentru a

asigura rentabilitatea;

(c) cerințe privind achiziționarea de echipamente cu consum de energie eficient

în toate modurile de funcționare, inclusiv în modul „așteptare”, utilizând,

după caz, analiza costului minim pe durata ciclului de viață sau metode

comparabile, pentru a asigura rentabilitatea;

(d) cerințe privind înlocuirea sau modificarea echipamentelor și a vehiculelor

existente cu echipamentele enumerate la punctele (b) și (c);

(e) cerințe privind folosirea auditurilor energetice și punerea în aplicare a recomandărilor

rezultate în materie de rentabilitate;

(f) cerințe privind achiziționarea sau închirierea de clădiri eficiente din punct de

vedere energetic sau părți ale acestora sau cerințe de a înlocui sau de a

modifica clădiri cumpărate sau închiriate sau părți ale acestora, pentru a le

face mai eficiente din punct de vedere energetic.

2006L0032 —RO — 11.12.2008— 001.001— 28